## Slide 1
DOE实验设计实战培训
从零讲解DOE原理、全因子设计、部分因子设计、响应曲面法，附Minitab操作步骤、案例数据
卓越质量智库
知识编号 6.4.1 · DOE 基础与进阶
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
CONTENTS
目录
  DOE基础概念
  实验设计类型解析
  统计分析方法精要
  Minitab实战操作指南
  工业案例实战解析
  高级设计与应用拓展

## Slide 3
Part.
01
DOE基础概念

## Slide 4
定义与范畴
试验设计是数理统计的重要分支，专注于通过科学安排实验方案来优化数据收集过程，确保实验结果能有效支持统计分析结论。
核心价值体现
通过减少实验次数、控制变异来源，显著提升研究效率，广泛应用于工业优化、医药研发等领域。
目标导向性
需明确实验解决的具体问题类型（如因子筛选、参数优化），并确定结论的普遍性范围和统计检验功效。
经济性权衡
设计时需综合考虑实验成本、时间消耗与数据质量的平衡，避免资源浪费。
结构化思维
要求研究者预先规划实验单元分配、随机化策略及数据分析框架，确保结果可信度。
试验设计定义与核心价值
01
02
03
04
05

## Slide 5
假设驱动
变量控制
分预实验（筛选关键因子）、主实验（精确建模）、验证实验（结论外推）三阶段实施。
阶段式推进
采用正交表设计确保因子间独立性，便于单独评估各因子对响应的贡献。
正交性原则
重复实验以估计误差方差；随机化分配实验顺序以消除系统性偏差。
重复与随机化
所有实验需始于可验证的科学假设，明确待验证的因果关系或效应方向。
区分可控因子（如温度、浓度）与噪声变量（如环境波动），通过区组设计或随机化减少干扰。
科学实验方法论框架

## Slide 6
因子
水平
响应
示例
优化方向
实验中可控的输入变量
自变量
因子设定的具体数值
取值
实验结果输出的测量值
因变量
水平：100℃/150℃/200℃
温度因子
因子筛选
水平优化
响应分析
因子水平响应关系
关键要素：因子/水平/响应

## Slide 7
Part.
02
实验设计类型解析

## Slide 8
全因子设计原理与应用
全因子设计定义
因子水平选择
全因子设计优势
全因子设计是一种实验设计方法，它涵盖了所有可能的因子水平组合，以全面探索各因子对响应变量的影响。
通过全因子设计，可以准确评估每个因子及其交互作用对结果的影响，避免遗漏重要因素，提高实验的可靠性和精度。
在全因子设计中，需合理选择因子的水平数，既要保证实验的全面性，又要考虑实验成本和时间限制，通常采用两水平或三水平设计。
实验重复与随机化
全因子设计应用场景
为提高实验的稳定性和准确性，全因子设计通常需要进行实验重复，并通过随机化来减少实验误差，确保实验结果的可靠性。
全因子设计广泛应用于产品研发、工艺优化、质量控制等领域，尤其适用于需要全面了解各因素对结果影响的情况。
全因子设计数据分析
全因子设计的数据分析通常采用方差分析等方法，通过对比不同因子水平组合下的响应变量均值，揭示各因子及其交互作用对结果的影响程度。

## Slide 9
部分因子设计实施策略
采用分辨度IV或V的设计（如2^(k-p)）使主效应与二阶交互不混杂，例如在筛选实验中优先保证主效应清晰。
别名结构管理
对初始部分因子实验进行折叠操作（如反转部分因子符号）可分离原本混杂的交互项，适用于后续验证阶段。
折叠设计增强分辨
高质量部分因子设计在重要子集上可投影为全因子设计，例如7因子1/8分式设计在任意3因子上保持完整性。
投影特性应用
当传统设计表不适用时，采用智能算法生成定制化实验方案，特别适用于混合水平或约束条件复杂的场景。
遗传算法优化
通过Plackett-Burman设计等特殊构造法，用极少量实验（如12次跑评估11个因子）快速识别关键变量。
最小化实验次数

## Slide 10
01
02
04
03
05
06
组建团队
确定因子
分析现状
筛选关键输入变量及其交互作用对输出的影响。
评估响应
调整参数
迭代优化
设计实验
实施实验
构建模型
识别因子
建立二阶多项式模型描述变量与响应的非线性关系。
建模分析
采用CCD或BBD方法确定实验点的空间分布方案。
方案设计
根据实验方案配置设备、人员及物料等必要资源。
分配资源
按照设计矩阵严格实施实验并记录响应数据。
运行实验
通过残差分析和拟合优度检验确认模型的有效性。
模型验证
优化步骤
结果验证
响应曲面法优化路径

## Slide 11
Part.
03
统计分析方法精要

## Slide 12
方差分析(ANOVA)原理
方差分析的核心思想是将总变异分解为组间变异和组内变异，通过比较组间方差与组内方差的比值（F值）来判断处理效应是否显著。组间变异反映不同处理水平间的差异，组内变异则体现随机误差。
01
ANOVA要求数据满足正态分布假设，通常通过Shapiro-Wilk检验或Q-Q图验证。若数据严重偏离正态性，需采用非参数检验（如Kruskal-Wallis检验）或进行数据变换（如对数变换）。
02
方差齐性检验
各组方差需满足齐性（homoscedasticity），常用Levene检验或Bartlett检验判断。若方差不齐，可选用Welch校正的ANOVA或Games-Howell事后检验。
03
当整体检验显著时，需进行事后多重比较（如Tukey HSD、Bonferroni校正），以控制族系误差率（FWER）。现代方法如Holm-Bonferroni逐步法能提高检验效能。
04
除p值外，应报告η²（eta平方）或ω²（omega平方）等效应量指标，量化处理解释的变异比例。η²>0.14通常被认为大效应。
05
正态性假设要求
效应量计算
多重比较控制
变异分解原理

## Slide 13
主效应
交互作用
案例解析
主效应与交互作用解读
效应分析
通过方差分解识别各因子主效应，如温度、压力等变量对产率的独立影响。示例：温度主效应p<0.05表明该因子显著。
交互图解
展示二因子交互作用图，说明效应叠加的非线性特征。示例：温度与压力交互项显著时需采用等高线图分析。
效应对比
通过效应量比较确定关键因子，如温度效应量0.8显著大于压力0.3。示例：ANOVA结果显示A因子贡献率超60%。
01
02
03

## Slide 14
完全随机化设计
分层随机化
随机化实施要点
协变量调整
随机化区组设计
随机化与区组设计技巧
适用于同质实验单元，通过随机数表或软件将处理完全随机分配，确保每个单元有同等机会接受任何处理，有效控制未知混杂变量。
当存在明显异质性（如实验场地、批次差异）时，将相似单元归为区组，在区组内随机分配处理。常见类型包括随机完全区组设计（RCBD）和拉丁方设计。
对无法通过随机化控制的连续型混杂变量（如基线测量值），可采用ANCOVA（协方差分析）进行统计调整，提高处理效应估计的精确度。
在多中心临床试验中，按中心进行分层随机化，确保各中心内的处理组间平衡。需预先定义分层因素并保证每层有足够样本量。
使用密封信封或中央随机化系统（IWRS）保证分配隐蔽性（allocation concealment），防止选择偏倚。记录随机化序列生成方法以备审计。

## Slide 15
Part.
04
Minitab实战操作指南

## Slide 16
全因子设计操作步骤
创建实验设计
在Minitab中选择“统计”>“DOE”>“因子”>“创建因子设计”，输入因子数量和水平，设置中心点和重复次数，生成全因子实验表。
数据输入与编码
将实验数据输入Minitab工作表，确保因子水平正确编码（通常-1代表低水平，+1代表高水平），便于后续分析和可视化。
模型拟合与ANOVA分析
通过“统计”>“DOE”>“因子”>“分析因子设计”进行模型拟合，检查主效应和交互效应的显著性，利用ANOVA表评估模型整体有效性。
残差诊断与模型验证
使用“图形”功能生成残差图（正态概率图、残差vs拟合值图等），验证模型假设是否满足，识别异常值或非线性趋势。
优化与预测
通过“响应优化器”工具设置响应目标（最大化、最小化或目标值），生成最佳参数组合及预测结果，并保存优化方案供实际生产参考。

## Slide 17
部分因子设计实现流程
在Minitab中选择“统计”>“DOE”>“因子”>“创建因子设计”，勾选“部分因子设计”，根据实验资源选择合适的分辨度（如IV或V），平衡实验效率与效应混杂风险。
设计生成与分辨度选择
通过“显示别名结构”功能查看效应间的混杂关系，优先确保关键主效应和二阶交互作用不被严重混淆，必要时调整生成器或增加实验次数。
别名结构分析
生成主效应图、交互作用图和等高线图，直观识别因子对响应的敏感区域，辅助决策因子调整方向。
效应图与等高线图解读
若发现显著效应存在别名混淆，可通过“折叠设计”追加实验次数以解混杂，提升结论可靠性。
折叠设计补充验证
输入实验数据后，使用逐步回归或手动剔除不显著项（p值>0.1），简化模型并保留显著效应，提高模型解释力和预测精度。
数据收集与模型简化

## Slide 18
通过系统化分析解决曲面建模关键问题，确保响应优化可靠性
问题01：模型拟合不足
二阶模型未能充分拟合数据，存在显著失拟现象
增加中心点实验次数，验证模型纯误差
1
采用Box-Cox变换处理非正态响应数据
2
问题03：多重响应优化
多个响应变量存在冲突，难以同时达到最优
建立满意度函数进行多目标优化
1
应用Minitab响应优化器求解帕累托前沿
2
问题02：因子范围不当
实验因子水平设置超出可行域，导致预测失真
通过最速上升法确定因子合理范围
1
使用Minitab等高线图验证操作窗口
2
问题04：曲面特征误判
鞍点或岭系统被误判为极值点
通过特征值分析确认曲面类型
1
补充轴向点实验验证曲率方向
2
响应曲面分析执行方法
改进策略：范围调整
改进策略：特征验证
改进策略：模型优化
改进策略：权重分配

## Slide 19
Part.
05
工业案例实战解析

## Slide 20
微波爆米花参数优化
根据爆米花包装规格及目标爆出率，通过DOE实验确定最佳加热功率范围，避免功率过高导致焦糊或功率不足导致未爆开。
加热功率选择
加热时间控制
微波频率调整
包装材料透波性
初始水分含量
排气孔设计优化
设计多组时间梯度实验，结合爆米花体积膨胀率与口感评分，找到兼顾效率与品质的加热时间临界点。
针对不同批次玉米原料的介电特性差异，通过正交实验优化微波频率参数，确保能量吸收均匀性。
测试不同材质包装在微波场中的透波率，结合爆米花爆裂均匀度数据，筛选最优包装材料组合。
通过控制玉米原料的预处理工艺，设置不同初始水分含量实验组，建立水分含量与爆出率、硬度的量化关系模型。
对比不同排气孔数量、直径和位置的包装设计，通过压力监测与成品率统计，确定最佳排气结构参数。

## Slide 21
激光功率动态调节
工件预热温度控制
机器人路径规划
焊丝送进速度校准
保护气体配比实验
焊接工艺参数改进
基于焊缝实时成像反馈，建立功率梯度模型（800W-1500W分段调节），将气孔率从3.2%降至0.5%以下。
通过响应面法优化氩气/二氧化碳混合比例（75/25至85/15），减少飞溅缺陷并提高熔深一致性。
采用六西格玛方法控制送丝速度波动（±0.3m/min），确保熔敷金属成分中Mn/Si比稳定在2.1-2.3区间。
针对高强钢焊接开发阶梯式预热方案（80℃→120℃→150℃），降低冷裂纹风险至＜0.1%发生率。
引入遗传算法优化焊枪运动轨迹，缩短非电弧时间占比至总工时的12%以内。

## Slide 22
运用DOE技术分析生产数据，识别关键影响因子及其交互作用
因子分析
通过重复实验验证优化方案的稳定性和可靠性
结果验证
采用全因子/部分因子设计，建立工艺参数与质量特性的数学模型
实验设计
建立SPC控制图持续监控关键工艺参数
实施监控
基于响应曲面法确定最佳工艺参数组合
参数优化
对比改善前后过程能力指数CPK的提升效果
效果评估
数据采集
工艺参数优化
通过DOE方法识别关键工艺参数
制造过程能力提升
方案生成

## Slide 23
Part.
06
高级设计与应用拓展

## Slide 24
模型构建
建立二阶多项式模型，通过中心复合设计获取响应面数据，分析因子交互作用与非线性响应特征。
01
稳健设计
引入噪声因子进行稳健性优化，通过双响应面法平衡均值与方差，提升工艺抗干扰能力。
03
参数调优
采用最速上升法确定优化方向，结合置信区间分析调整因子水平，实现响应值的精准调控。
02
曲面分析
运用等高线图与三维响应曲面可视化分析极值点，识别最优操作区域与敏感因子区间。
04
验证实验
通过重复试验验证优化结果稳定性，计算预测区间确认模型可靠性，完成闭环优化流程。
06
多目标优化
基于满意度函数法整合多个响应指标，构建帕累托前沿，实现多目标协同优化决策。
05
深度优化响应面，实现工艺参数的全局最优解
响应面方法深度优化

## Slide 25
通过SN比转换将均值与方差双目标转化为单一稳健性指标，在汽车零部件公差设计中效果显著。
田口方法内核解析
运用质量损失函数量化参数波动成本，为医疗器械研发提供最优公差决策依据。
在消费电子产品测试阶段刻意模拟环境温湿度波动，提前识别敏感设计参数。
01
03
02
鲁棒设计降低变异
针对光电传感器信号响应问题，建立信号-噪声因子交互模型提升产品环境适应性。
包含计算机仿真、台架试验、现场测试的三级验证体系确保设计可靠性。
04
05
动态特性优化技术
噪声因子主动引入
多阶段稳健验证
容差设计经济平衡

## Slide 26
多响应变量平衡策略
满意度函数集成法
帕累托前沿应用
约束优化建模技巧
主成分分析降维
成本权重分配模型
将多个响应转化为0-1满意度指数，解决注塑成型中尺寸精度与表面光洁度冲突问题。
采用NSGA-II算法生成非支配解集，为航空航天材料选择提供多维决策空间。
通过拉格朗日乘子处理响应间硬约束，在锂电池正极材料开发中实现能量密度与安全性的平衡。
对20+质量特性进行变量聚类，简化橡胶配方设计的优化维度。
基于QFD质量屋转化客户需求为技术权重，指导家电产品多目标参数决策。

## Slide 27
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com