## Slide 1
IATF16949内审员实战培训
系统讲解IATF16949标准条款、内审流程、审核技巧、不符合项整改，配套审核检查表、内审报告模板、案例分析
卓越质量智库
知识编号 2.4.1 · 内审策划与实施
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
  IATF16949标准概述
  内审员能力要求
  审核流程与方法
  核心工具应用
  典型场景实战
  持续改进机制
目录
CONTENTS

## Slide 3
IATF16949标准概述
01

## Slide 4
起源
发展
革新
现状
核心要求
整合QS9000与VDA6.1
1999年发布
强化过程方法与客户导向
2002年改版
整合ISO9001:2015高阶结构
2016年升级
新增AIAG核心工具要求
2021版实施
过程方法
风险思维
持续改进
IATF16949演变
标准发展历程与核心要求

## Slide 5
嵌入式软件管理
针对智能网联汽车趋势，标准新增对软件开发过程（ASPICE）的要求，涵盖需求分析、版本控制及验证测试。
供应链压力测试
要求供应商证明其具备应对突发需求波动（如芯片短缺）的能力，包括备货策略和替代方案验证。
临时变更控制
对生产过程中的临时工艺变更（如替代材料使用）需执行严格的客户通知和快速PPAP提交流程。
次级供应商管理
主机厂要求对二级以下供应商实施穿透式审核，包括原材料产地证明和过程能力数据收集。
制造可行性评估
在新项目阶段需通过产能模拟、工装寿命分析等工具证明量产可行性，避免后期交付风险。
汽车行业特殊要求解析
01
02
03
04
05

## Slide 6
风险基础思维的应用
组织环境分析
运用SWOT或PESTLE工具识别宏观风险（如贸易壁垒、技术迭代），并转化为质量体系改进输入。
01
过程风险量化
通过SPC统计过程控制数据计算Ppk/Cpk值，对关键特性（如焊接强度）实施动态监控和预警。
02
应急响应演练
针对火灾、断网等极端场景设计桌面推演，验证业务连续性计划（BCP）的可操作性。
03
变更风险评估
使用5×5风险矩阵评估设备改造或工艺变更的影响度与发生频度，制定分级管控措施。
04
供应商风险评级
基于QCD（质量、成本、交付）绩效建立红黄绿灯机制，对高风险供应商启动现场飞行审核。
05
产品审核深度
增加产品拆解检测频次（如季度Teardown Audit），发现潜在设计缺陷或制造变异风险。
06

## Slide 7
内审员能力要求
02

## Slide 8
专业知识与审核技能
深入理解IATF16949标准条款及核心要求，包括过程方法、风险思维和持续改进原则，能够准确识别组织流程与标准的符合性。
质量管理体系标准
熟练掌握内审全流程，包括审核计划编制、检查表设计、现场取证、不符合项判定及报告撰写，确保审核系统性和有效性。
审核流程掌握
掌握汽车行业特定要求如顾客特殊要求（CSR）、次级供应商管理及嵌入式软件管控，确保审核覆盖全供应链。
行业特殊要求
熟悉与汽车行业相关的环保法规（如REACH）、产品安全指令及国际贸易合规要求，避免法律风险。
法规合规性
熟练运用APQP、FMEA、SPC、MSA、PPAP等核心工具，通过数据分析识别过程风险和改进机会。
工具方法应用

## Slide 9
利益冲突回避
客观证据导向
定期参加职业道德培训，签署职业道德承诺书，接受第三方监督评估。
持续自我约束
拒绝被审核方提供的礼品、宴请或其他利益输送，维护审核工作的公正性和公信力。
廉洁自律
对审核过程中接触的商业秘密、技术专利及敏感数据严格执行保密协议，未经授权不得披露。
保密义务履行
内审员需主动申报与被审核部门的利益关联（如亲属关系、经济利益），确保判断不受外界因素干扰。
所有审核结论必须基于可追溯的客观证据，避免主观臆断或受管理层意见影响，保持职业怀疑态度。
独立性与职业道德

## Slide 10
沟通技巧
冲突管理
审核沟通
开展沟通培训，帮助内审员掌握冲突识别技巧、建立对话机制，并处理审核中的沟通障碍
针对审核场景进行专项训练，培养内审员运用倾听复述等技巧准确传递审核发现的能力
沟通技巧培训：为内审员提供审核场景下的冲突预防培训，包括非暴力沟通、立场转换等专业技巧
冲突预防
冲突解决工具：推荐使用冲突解决矩阵等专业工具，帮助内审员客观分析并化解审核冲突
跨部门沟通：建立标准化沟通模板，通过结构化对话减少审核过程中的理解偏差
调解工具应用：引入冲突解决工具箱，包含调解流程卡、情绪管理指南等专业工具
冲突化解
沟通与冲突解决技巧

## Slide 11
审核流程与方法
03

## Slide 12
风险识别
审核方法
记录管理
持续改进
编制审核计划
编制步骤
01
检查表设计
优化方向
05
应对措施
02
实施要点
03
控制要求
04
确定审核范围、对象、时间及资源分配
制定检查表确保审核全面性
定期更新检查表反映最新要求
分析审核结果推动体系完善
分析过程风险并制定控制措施
建立风险预警机制降低审核偏差
通过风险管理提升审核有效性
规范记录填写确保可追溯性
实施分级审批控制文件质量
通过记录管理保障审核证据
采用过程方法进行系统审核
运用PDCA循环持续改进
通过标准化方法确保审核一致性
审核计划与检查表编制

## Slide 13
文件评审与现场审核
文件完整性验证
现场观察要点
记录抽样技巧
系统评审质量手册、程序文件、作业指导书等是否符合标准条款要求，重点关注文件间的逻辑一致性和实际可操作性。
采用分层随机抽样法抽取关键记录（如培训记录、校准报告、首件检验报告），确保样本能代表不同时段、班次和产品类型。
通过“望闻问切”方式观察作业现场，包括5S状态、标识管理、设备点检、标准化作业执行等，捕捉书面文件未体现的实际操作偏差。
人员访谈策略
证据链构建
运用开放式提问（如“如何确保FMEA措施落实？”）结合情景模拟，验证员工对流程的理解程度和执行有效性。
将文件规定、记录数据和现场观察结果交叉比对，形成完整的符合性证据链，避免孤立判断导致的误判风险。
突发情况应对
针对现场发现的紧急问题（如安全违规），立即启动升级流程并记录临时措施，同时调整审核计划以追踪根本原因。

## Slide 14
不符合项判定与报告
不符合项描述须基于可追溯的具体证据（如缺失的记录、未执行的测试），引用标准条款和公司文件原文，避免主观臆断。
客观证据锁定
分类分级原则
根本原因分析
纠正措施验证
管理层汇报技巧
经验教训转化
按严重程度分为主要不符合（系统性失效）和次要不符合（孤立事件），并参考VDA6.3过程要素评估对客户潜在影响。
运用5Why或鱼骨图工具深挖不符合项背后的管理漏洞（如培训不足、资源分配不合理），而非仅停留在表面现象。
报告需明确整改期限、责任人和验收标准，后续跟踪时检查措施是否消除根本原因而非临时补救（如修订文件vs.仅口头提醒）。
编制简明扼要的汇总报告，通过数据图表展示不符合项分布趋势（如高频问题集中在供应商管理过程），推动高层决策资源投入。
将典型不符合案例纳入内审员培训教材，形成“常见问题库”以提升未来审核效率，同时更新检查表强化预防性审核。

## Slide 15
核心工具应用
04

## Slide 16
乌龟图
过程相互作用分析
跨功能审核实施
VDA6.3
COP/SP/MP识别
过程方法审核需关注输入输出、资源、责任、绩效等要素的完整性和有效性
审核发现处置
依据VDA6.3条款要求，系统评估各过程的设计和实施有效性
条款审核
收集过程运行记录、KPI数据等客观证据支持审核发现
审核证据
采用过程方法审核时，应通过面谈、观察、文件审查等方式验证过程有效性
审核方法
过程方法审核要点
高
风险
时效
5类
资源
达标
绩效
3项
接口
100%
能力
24h
审核过程输入是否完整明确，包括客户要求、法规标准等
输入评审
确认过程输出是否满足要求，如产品特性、交付物等
输出验证

## Slide 17
PFMEA与控制计划审核
首先确认控制计划是否覆盖了所有关键过程和产品特性，其次检查控制方法是否明确、具体且可操作，包括使用的设备、工具、检测方法等；再次，验证控制计划是否与PFMEA中的风险应对措施相一致，确保所有高风险项都得到了有效控制；最后，评估控制计划的更新机制，确保其能随过程变化而及时调整。
控制计划审核流程
深入审查过程失效模式及后果分析的全面性，包括识别所有潜在的过程失效模式，评估其严重度、发生频度和探测度，并确定风险优先数（RPN）；同时，检查是否针对高风险失效模式制定了有效的预防和纠正措施，并验证这些措施是否已纳入控制计划。
PFMEA审核要点
重点检查PFMEA中识别出的高风险失效模式是否在控制计划中得到了针对性的控制，包括控制方法的合理性、控制点的设置是否恰当等；同时，确认控制计划中的任何变更是否都已反馈到PFMEA中，确保两者之间的动态一致性。
PFMEA与控制计划的关联性审核

## Slide 18
在审核PFMEA与控制计划时，应注重收集实际生产过程中的数据，如过程能力指数、不良率等，以验证PFMEA中的风险评估和控制计划的有效性；通过数据分析，发现潜在的问题和改进点，为持续改进提供依据。
PFMEA与控制计划审核
审核过程中的数据收集与分析
对于审核中发现的问题，应明确整改责任人和整改期限，并跟踪整改情况，确保问题得到有效解决；同时，将整改过程中的经验教训纳入PFMEA和控制计划的更新中，防止问题再次发生。
审核发现的问题整改与跟踪
进行PFMEA与控制计划审核的人员应具备相应的专业知识和经验，熟悉IATF16949标准的要求和审核技巧；企业应定期对审核人员进行培训，提高其审核能力和水平，确保审核工作的质量和效果。
审核人员的专业能力与培训

## Slide 19
  工具协同逻辑：APQP串联五大工具实施时序，FMEA识别风险后需SPC/MSA验证控制有效性，PPAP作为最终交付验证。
  数据驱动核心：SPC依赖MSA确保数据可信度，两者共同构成过程控制的数据基础，缺一不可。
  风险前置管理：FMEA在APQP早期阶段介入，通过RPN量化风险，指导资源优先投入高风险项改进。
  汽车行业特性：PPAP的18项提交要求体现汽车行业对可追溯性和过程稳定性的严苛标准。
  闭环改进机制：SPC异常触发FMEA再分析，形成"监控-改进-验证"循环，符合IATF16949持续改进原则。
核心工具 | 主要功能 | 应用场景 | 关键输出物
SPC（统计过程控制） | 通过数据分析监控过程稳定性，识别异常波动 | 生产过程质量监控 | 控制图、过程能力指数（CPK）
MSA（测量系统分析） | 评估测量系统误差，确保数据可靠性 | 新设备验收、定期校验 | Gage R&R报告、偏倚/线性分析
FMEA（失效模式分析） | 识别潜在失效风险，优先改进高风险项 | 新产品设计、工艺变更 | RPN评分表、改进措施清单
APQP（产品质量策划） | 结构化推进产品开发各阶段质量目标达成 | 整车/零部件项目开发 | 质量阀评审报告、DFMEA/PFMEA
PPAP（生产件批准） | 验证批量生产能力是否符合客户要求 | 新供应商准入、产线转移 | PSW、全尺寸检验报告
SPC与MSA数据验证

## Slide 20
典型场景实战
05

## Slide 21
01
02
04
03
05
06
启动
定范围
查文件
核对生产现场实际执行与文件记录的一致性，识别偏差。
评证据
改问题
跟措施
排日程
组团队
编计划
现场查
系统审查生产记录，确认是否符合IATF16949标准要求。
记录审
针对发现的不符合项，明确描述问题并提出整改要求。
开不符合
根据不符合项性质，确定责任部门及整改时限。
分责任
跟踪验证责任部门采取的纠正措施的有效性和实施情况。
验整改
汇总审核发现，形成正式审核报告并提交管理层。
出报告
审核准备
末次会议
生产现场审核案例

## Slide 22
供应商审核要点
核查供应商的体系文件（如质量手册、程序文件）是否覆盖IATF16949核心条款，并通过实际运行记录验证其执行效果。
01
审核供应商的进料检验标准、抽样方案及不合格处理流程，重点关注关键特性（如尺寸、材质）的检测数据稳定性。
02
过程能力分析
要求供应商提供CPK/PPK报告，评估其关键工序的稳定性和过程能力是否达到客户要求的水平（如CPK≥1.33）。
03
检查供应商的工程变更（ECN）流程是否包含客户通知、验证试验及文件更新等完整环节。
04
审核供应商对下级供应链的控制措施，包括合格供应商清单、定期绩效评估及风险应急预案。
05
来料质量控制
次级供应商管理
变更管理严谨性
质量管理体系有效性

## Slide 23
输入资料完整性
风险识别与应对
持续改进机制
输出有效性
高层参与度
管理评审过程审核
确认管理评审输入是否涵盖质量目标达成率、客户投诉分析、内外部审核结果、纠正预防措施状态等关键数据。
通过会议记录验证最高管理者是否亲自参与评审，并对资源分配、改进方向等重大事项做出明确决策。
检查管理评审输出的改进计划是否设定具体责任人、时间节点和量化指标，并跟踪后续执行情况的闭环证据。
审核组织是否系统化识别经营风险（如供应链中断、技术迭代），并在评审中制定相应的缓解策略。
评估管理评审是否推动跨部门改进项目（如精益生产、自动化升级），并定期监控项目进展对质量目标的贡献度。

## Slide 24
持续改进机制
06

## Slide 25
根本原因分析
文件化记录更新
供应商联动改进
跨部门协作闭环
措施有效性验证
纠正预防措施跟踪
通过5Why或鱼骨图等工具深入挖掘问题根源，确保纠正措施针对性强，避免问题重复发生。
制定明确的验证标准和时间节点，通过数据对比或现场复查确认措施是否真正消除问题。
建立责任矩阵（RACI），确保质量、生产、工程等部门协同执行措施，并定期反馈进展。
及时修订控制计划、FMEA和作业指导书，确保改进成果固化到标准化流程中。
针对供应商端问题，通过8D报告推动其整改，并纳入供应商绩效评价体系。

## Slide 26
通过根本原因分析制定纠正措施，并验证有效性，形成持续改进闭环
不符合01：文件控制偏差
文件版本未及时更新，导致新旧版本混用，影响操作一致性
建立文件变更预警机制，实施版本控制培训
1
部署电子文档管理系统，实现实时版本同步
2
不符合03：变更管理缺失
工程变更未全面评估影响，导致生产中断
完善变更管理程序，增加跨部门评审环节
1
每月召开变更管理会议，跟踪实施效果
2
不符合02：过程监控不足
关键过程参数未持续监控，导致产品特性波动
在控制计划中增加SPC监控点及频次
1
配置自动数据采集系统，实现实时预警
2
不符合04：培训有效性
岗位培训未覆盖标准要求，导致操作不规范
基于过程审核结果更新培训矩阵
1
实施培训效果评估与岗位能力认证
2
审核结果分析与改进
纠正措施：SPC强化
纠正措施：OJT优化
纠正措施：文件标准化
纠正措施：ECM流程

## Slide 27
审核计划覆盖率
统计实际审核过程/条款与年度计划的偏差率，评估资源分配的合理性。
追踪从发现问题到关闭验证的平均周期，反映组织快速响应能力。
分析内审结果转化为管理层决策的比例（如流程优化、资源调配等）。
内审有效性评估
整改闭环时效性
管理评审输出价值
问题检出深度
对比内审与外审/客户审核的不符合项等级差异，衡量审核员专业敏锐度。
通过问卷调查或访谈，评估受审部门对标准的理解程度改善情况。
量化内审投入（人力/时间）与预防损失（减少客户投诉/报废）的ROI关系。
员工意识提升度
成本效益比测算

## Slide 28
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com