## Slide 1
控制计划（CP）
编写与落地实战培训
从 PFMEA 到产线执行的最后一公里 · APQP / IATF 16949
卓越质量智库
知识编号 8.3.2 · 控制计划（CP）
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
学完后应能回答：控什么？怎么控？失控怎么办？
理解控制计划在 APQP / IATF 16949 中的角色与三阶段差异
掌握 CP 标准列项与 PFMEA→CP 字段映射规则
能编写可执行的探测频率、控制方法与反应计划
建立 CP 与 SOP、检验规范、ECN 的版本联动意识
通过 Layered Audit 验证 CP 在现场真正被执行
控制计划（CP）实战培训

## Slide 3
01
开篇案例
PFMEA 高分，审核仍开严重不符合

## Slide 4
案例：Tier 1 座椅供应商 PPAP 后二方审核
❌ 审核发现
• CP 写「每批抽 5 件」，PFMEA 要求 100% 扭矩记录 • CP 引用检验规范 Rev.B，现场用 Rev.C • 反应计划仅「通知班长」——无停线/隔离 • KCC 未标注，不符合客户 CSR
✅ 根因复盘
• PFMEA 由项目工程师写，CP 从旧产品复制 • 工艺改三轮，CP 未 ECN 更新 • CP 是「风险控制在产线上的合同」 • 必须与 PFMEA、SOP 同源维护
控制计划（CP）实战培训

## Slide 5
02
控制计划是什么
CP ≠ SOP 的简单重复

## Slide 6
CP 定义与 APQP 位置
控制计划：说明控制什么特性、用什么方法、什么规格、如何反应
SOP 教「怎么做一步」；CP 从特性与风险角度汇总「如何保持受控」
流程链：设计意图 → DFMEA → PFMEA → 控制计划 → SOP → 检验规范 → PPAP
PPAP 提交包必备元素；缺失 CP = PPAP 不完整
控制计划（CP）实战培训

## Slide 7
三阶段控制计划
阶段 | 英文 | 目的
原型 | Prototype | 验证概念，控制较粗
预生产 | Pre-launch | 试产验证，接近量产
生产 | Production | 量产权威版本（审核以生产 CP 为准）
控制计划（CP）实战培训

## Slide 8
03
CP 标准结构
AIAG 核心列项

## Slide 9
CP 典型列（节选）
① 零件/过程编号 ② 过程名称/操作描述 ③ 机器、装置、夹具、工装
④ 特性编号 ⑤ 产品特性（及公差） ⑥ 过程特性（及公差）
⑦ 特殊特性分类（KCC/KPC，依客户符号）
⑧ 产品/过程规范/公差 ⑨ 评价/测量技术
⑩ 样本容量/频率 ⑪ 控制方法 ⑫ 反应计划
不同 OEM 模板列名略有差异，逻辑一致
控制计划（CP）实战培训

## Slide 10
04
PFMEA → CP 映射
AP=H 的项必须有可执行控制

## Slide 11
字段映射一览
PFMEA 输出 | CP 对应
过程步骤 | 过程名称/编号
功能/要求 | 产品/过程特性
特殊特性 | 特殊特性符号列
预防控制 | 控制方法（防错、SOP 参数）
探测控制 | 评价/测量 + 样本/频率
严重度 S 高 | 加严频率、100% 检
优化措施 | 更新控制方法与反应计划
控制计划（CP）实战培训

## Slide 12
05
演算案例
拧紧工序 & 注塑工序

## Slide 13
案例 1：OP40 座椅导轨拧紧 M8
PFMEA 摘要
FM：扭矩不足 | FE：座椅松动 S=8 FC：扭矩枪失准、漏拧 O=4 预防：daily check + 防漏拧传感器 探测：扭矩+角度曲线 100% 记录
CP 一行（正确写法）
产品特性：35±3 N·m（KCC） 过程特性：拧紧角 540°±10° 测量：电动扭矩枪+曲线存储 频率：100% | 超限自动停线 反应：停线→隔离→工程确认→复产
控制计划（CP）实战培训

## Slide 14
案例 2：OP20 注塑成型
过程特性控制
料温 280±5℃、保压 85±5 MPa 控制：X̄-R 图，每班子组 n=5 （影响尺寸的过程参数）
产品特性控制
关键孔径 12.0±0.1 mm 首件 3 件全检 + 2h 抽 5 件 反应：SPC 失控→停线调参→加严 100% 孔径
控制计划（CP）实战培训

## Slide 15
06
反应计划
不能写「通知班长」

## Slide 16
反应计划六要素（可操作、可审计）
① 停止
② 隔离
③ 通知
④ 处置
⑤ 验证
⑥ 记录
控制计划（CP）实战培训

## Slide 17
反应计划编写要点
停止：停线 / 停批 / 标识——触发条件写清（超限、SPC 失控等）
隔离：物理区、标签颜色、系统批次锁定
通知：班长 / 工程师 / 质量——角色与升级路径
处置：挑选、报废、返工；让步须走例外流程（3.4.3）
验证：什么数据证明可恢复生产？谁签字？
CSR 要求客户通知的，须写入反应计划触发条件
控制计划（CP）实战培训

## Slide 18
07
编写与维护八步
从 PFMEA 定稿到 Layered Audit

## Slide 19
CP 编写与维护流程
PFMEA定稿
流程图+特性
逐工序填CP
与SOP比对
试产验证
PPAP批准
分层审核
4M变更评审
控制计划（CP）实战培训

## Slide 20
Layered Audit 抽查清单
检查项 | 合格标准
CP 版本 | 现场 SOP 引用同版
特殊特性 | 图纸、CP、检具有 KCC 符号
频率 | 实际检验与 CP 一致
记录 | 扭矩/SPC 记录可追溯批次
反应 | 上次失控有完整反应计划执行记录
控制计划（CP）实战培训

## Slide 21
08
特殊特性 & 变更
KCC 传递链与 ECN

## Slide 22
特殊特性（KCC/KPC）传递
客户图纸 CC/SC → DFMEA S≥8 → PFMEA 特殊特性列 → CP 分类列
CP 中 KCC 行：频率不得弱于 PFMEA 探测推荐
审核高频问：「PFMEA 标 SC，CP 为何无 SC 符号？」→ 严重不符合
4M 变更、PFMEA 优化、CSR 更新、MSA 不合格 → 必须触发 CP 评审
ECN 最小包：PFMEA 差异 + CP 差异高亮 + SOP/检验规范版本 + 培训记录
控制计划（CP）实战培训

## Slide 23
CP 与 SPC / MSA 接口
MSA 前提
评价/测量技术列引用的量具须 GR&R 合格 否则审核问：「数据可信吗？」
SPC 示例
熔体压力：X̄-R，n=5，每 2h 1 组 连续 2 点超 2σ→班长确认 任一点超规格→停线（写进反应计划）
控制计划（CP）实战培训

## Slide 24
09
常见误区
避坑清单

## Slide 25
常见误区与对策
误区 | 后果/对策
CP 复制旧产品 | 特性遗漏 → 按 PFMEA 逐工序新建
PFMEA 更新 CP 不更新 | 严重不符合 → ECN 联动
反应计划空泛 | 失控扩大 → 六要素写全
只有产品特性无过程特性 | SPC 无依据 → 补过程特性行
CP 与 SOP 两套版本 | 员工不知听谁的 → 三方对照
控制计划（CP）实战培训

## Slide 26
实施检查清单（节选）
编写：PFMEA 当前版已签字；工序编号与流程图一致；KCC 与图纸对照
编写：每行反应计划含停/隔离/通知/验证/记录
试产：现场按 CP 频率执行 ≥3 批；模拟失控演练 1 次
量产：Layered Audit 月度抽查；4M 变更 48h 内 CP 评审
审核前：CP / PFMEA / SOP 三方对照表准备好
控制计划（CP）实战培训

## Slide 27
CP 三问——每一行都要能回答
🎯
控什么？
🔧
怎么控？
🚨
失控怎么办？
小结
控制计划是 PFMEA 在产线上的落地证明——写得好不好，不看页数，看现场失控时能不能按 CP 反应。 建议：选一条产线，2 周做 PFMEA→CP→SOP 三方对齐试点，再横展全厂。
卓越质量智库 · 感谢学习

## Slide 28
Q & A
配套智库文章：控制计划（CP）编写与落地 · 知识编号 8.3.2

## Slide 29
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com