## Slide 1
PFMEA 七步法
与控制计划联动实战培训
AIAG-VDA 过程 FMEA · 让风险分析在产线「活」起来
卓越质量智库
知识编号 8.3.1 · PFMEA
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
学完后应能回答：风险识别了吗？措施进 CP 了吗？变更更新了吗？
理解 PFMEA 在 APQP / IATF 16949 中的定位与常见失效根因
掌握 AIAG-VDA 七步法各步输出与跨职能团队职责
能建立 FM→FE→FC 失效链并完成 S/O/D 与 AP 优先级判定
区分预防与探测控制，并将高风险项映射到控制计划（CP）
建立 Living PFMEA 触发条件与 4M 变更评审机制
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 3
01
PFMEA 为何经常「失效」
表格有了，风险仍在

## Slide 4
案例：机加工段二方审核
❌ 审核发现
• RPN 最高三项，CP 无对应探测/预防 • 现场 SOP 与 PFMEA 推荐不一致 • PFMEA 2019 版，2024 已换型未更新 • AP=H 项无责任人、无完成日期
✅ 价值链条
识别过程风险 → 选择控制方式 → 写入 CP/SOP → 现场执行 → 随 4M 变更更新 PFMEA 不是 Excel 技巧，是结构化思考
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 5
02
七步法总览
AIAG-VDA 7-Step Approach

## Slide 6
PFMEA 七步法
步骤 | 名称 | 关键输出
1 | 规划与准备 | 范围、团队、边界图、历史问题
2 | 结构分析 | 过程步骤、4M 要素、过程项
3 | 功能分析 | 各步骤功能与要求
4 | 失效分析 | 失效模式 FM、影响 FE、原因 FC
5 | 风险分析 | S/O/D 评分、AP 行动优先级
6 | 优化 | 预防/探测措施、责任人、目标日期
7 | 结果文件化 | PFMEA 报告、与 CP/作业文件链接
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 7
Step 1～2：规划、结构
规划：明确 PFMEA 边界（从哪道工序到哪道工序）、跨职能团队、顾客/法规输入
历史问题：保修、投诉、报废、重复不良——优先进入失效分析
结构：以过程步骤为主轴（非旧版每工序散表）
4M 关联：人、机、料、法（环可并入）挂到各步骤
边界图：与供方/客户过程接口清晰，避免「范围漏项」
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 8
03
失效链演算
拧紧工序 FM→FE→FC

## Slide 9
案例：OP40 螺栓拧紧
失效链
功能：M8 螺栓扭矩合格 FM：扭矩不足 FE：客户现场座椅松动（S=8） FC：扭矩枪失准、漏拧（O=4）
措施方向
预防 P：扭矩枪 daily check、防漏拧传感器 探测 D：扭矩+角度曲线 100% 记录 优化后重评 S/O/D，确认 AP 降低
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 10
04
风险分析
AP 取代「唯 RPN 论」

## Slide 11
S / O / D 与 AP（示意）
维度 | 问什么 | 评分要点
S 严重度 | 对客户/下道影响 | 安全/法规/停线 → 高 S
O 发生度 | 原因在多大概率出现 | 历史数据、预防控制成熟度
D 探测度 | 失效流出前被发现的难度 | 探测手段、自动停线等
AP | 行动优先级 H/M/L | 高 AP 必须有措施并进 CP
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 12
预防 vs 探测
预防（P）：防错、参数锁定、SPC、校准——优先于探测
探测（D）：计量检验、100% 功能测试、视觉 AI——必要时加严
误区：探测越多越好——成本高、滞后，且不能消除原因
优化措施须写清：内容、Owner、目标日期、验证方法
措施完成后必须重新评估 S/O/D，证明 AP 已降低
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 13
05
PFMEA → CP 联动
与资料库 CP 课件配套

## Slide 14
字段映射（PFMEA → 控制计划）
CP 栏目 | 来自 PFMEA
过程/特性 | 过程步骤与功能要求
规格/公差 | 功能分析输出
评价/测量 | 探测控制
样本/频率 | 基于 AP 与产能
控制方法 | 预防 + 探测
反应计划 | 对应 FE 的停线/隔离/通知
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 15
联动铁律
PFMEA 更新 → 必须评审 CP（48h 内或按 ECN 流程）
CP 变更 → 回溯 PFMEA 是否仍充分
AP=H 项：CP 中不可缺行，频率不得弱于 PFMEA 推荐
特殊特性：DFMEA→PFMEA→CP 符号传递一致
Layered Audit：抽查 PFMEA 措施是否在产线执行
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 16
06
Living PFMEA
量产谁维护？何时更新？

## Slide 17
触发事件与 PFMEA 动作
触发 | 动作
新工艺/新设备 | 全新或重大修订 PFMEA
4M 变更 | 评审更新（人机料法）
重大客诉/召回 | 针对性再分析
年度体系评审 | 验证措施有效性、关闭过期项
重复不良 | 根因回溯 FC，更新预防/探测
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 18
跨职能团队（最小配置）
工艺/制造工程
生产/班组长
设备/ME
质量/QE
项目/顾客代表
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 19
07
常见误区
审核高频不符合

## Slide 20
误区与对策
误区 | 对策
质量部一人填表 | 跨职能签字、现场验证
唯 RPN 排序 | 采用 AP，结合 FE 红线
PFMEA 与 CP 脱节 | 映射表 + ECN 联动
项目结束即冻结 | 指定过程 Owner 维护
措施无验证 | 优化后重评 + 数据证据
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 21
实施检查清单
七步输出齐全：边界图、结构树、失效链、AP 清单
AP=H 项 100% 有措施、Owner、日期、验证记录
CP 与 PFMEA 版本交叉引用一致
4M 变更流程含 PFMEA 评审节点
试产/量产 Layered Audit 含 PFMEA 措施抽查
PFMEA 七步法实战培训

## Slide 22
PFMEA 三问——闭环是否完整
🔍
识别了吗？
📋
进 CP 了吗？
🔄
变更更新了吗？
小结
PFMEA 七步法是结构化思考过程——从结构到功能到失效到风险到优化，再到 CP 落地，才是 APQP 文件包的「过程风险中枢」。 建议：选一条产线工序，2 周完成「PFMEA 一行 → CP 一行 → 现场验证」试点。
卓越质量智库 · 配套 CP 课件 id=37

## Slide 23
Q & A
配套智库文章：PFMEA 七步法与控制计划联动 · 知识编号 8.3.1

## Slide 24
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com