## Slide 1
PPAP 过程批准
提交与审核实战培训
18 项要素 · 提交等级 · 与 PFMEA/CP 文件包联动
卓越质量智库
知识编号 8.3.3 · PPAP 与过程批准思路
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
学完后应能回答：要素全吗？数据可信吗？量产能复现吗？
理解 PPAP 在 APQP 与 IATF 16949 中的目的：证明过程有能力稳定生产合格品
掌握 18 项提交要素及相互引用关系（DFMEA/PFMEA/CP/MSA/SPC）
能选择正确的提交等级（1～5）并编制 PSW（零件提交保证书）
识别「文件齐但过程未验证」类假 PPAP 风险
建立 4M 变更后的重新提交与断点管理意识
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 3
01
PPAP 是什么
不是「交一套文件夹」就结束

## Slide 4
案例：客户批准仍停线
❌ 现象
• PPAP 18 项「齐套」已批准 • 量产首周 FTQ 仅 82% • 全尺寸 OK，但过程能力 Ppk<1 • MSA 未做却引用 Cpk 1.67
✅ 根因
• 初始过程研究用试模件，非量产节拍 • CP 与现场 SOP 版本不一致 • PSW 承诺与 ongoing 监控脱节 PPAP = 过程能力 + 文件一致性证据
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 5
PPAP 目的与时机
目的：向顾客证明——使用批准的过程能持续满足工程规范
典型时机：新产品、新过程、新场地、重大 4M 变更、长期停产后恢复
与 APQP 阶段门：试生产（Phase 3）完成 → PPAP 提交 → 量产批准
输出核心：PSW + 按等级要求的支持文件包
IATF 强调：顾客特定要求 CSR 可能加严要素或样本量
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 6
02
18 项提交要素
AIAG PPAP 手册核心清单

## Slide 7
PPAP 18 项（1/2）
序号 | 要素 | 要点
1 | 设计记录 | 图纸/CAD，含工程变更
2 | 工程变更文件 | 已批准的 ECN
3 | 顾客工程批准 | 顾客签字/系统状态
4 | 设计 FMEA | DFMEA 与特殊特性
5 | 过程流程图 | 与 PFMEA/CP 工序一致
6 | 过程 FMEA | Living FMEA 试产版
7 | 控制计划 | 试生产/生产 CP，与 PFMEA 联动
8 | MSA 研究 | GR&R 合格方可引用测量数据
9 | 尺寸结果 | 全尺寸/功能尺寸报告
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 8
PPAP 18 项（2/2）
序号 | 要素 | 要点
10 | 材料/性能试验 | 与 DVP 一致
11 | 初始过程研究 | SPC/Cpk/Ppk，过程受控
12 | 合格实验室文件 | 17025 或顾客认可
13 | 外观批准 | AAR（如适用）
14 | 生产件样品 | 来自量产过程/节拍
15 | 标准样件 | 经批准的 master
16 | 检查辅具 | 检具/工装清单与校准
17 | CSR | 顾客特定要求符合性
18 | PSW | 零件提交保证书签字
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 9
03
提交等级
Level 1～5 怎么选

## Slide 10
PPAP 提交等级（概要）
等级 | PSW | 支持文件
1 | 仅 PSW | 无其他（极少用）
2 | PSW + 样品 | 有限数据包
3 | PSW + 样品 | 全部 18 项（最常见）
4 | PSW + 其他 | 按顾客规定
5 | PSW + 样品 | 在顾客现场评审全套
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 11
PSW 填写要点
声明：提交零件来自量产过程，满足所有工程规范
注明：提交等级、是否含外观件、是否化学/材料提交
过程名称/编号与流程图、CP 一致
若结果不满足规范：须在 PSW 上说明偏差与顾客批准状态
签字层级：通常需顾客工程/质量批准后方可批量供货
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 12
04
文件包联动
与 PFMEA / CP 课件配套

## Slide 13
APQP 核心文件链
DFMEA
PFMEA
流程图
CP
MSA
SPC
PPAP
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 14
审核常查「不一致」
检查点 | 合格标准
流程图 vs PFMEA | 工序编号一致
PFMEA vs CP | AP=H 有控制与反应计划
CP vs SOP | 版本、频率一致
MSA vs 尺寸/SPC | 量具 GR&R 合格
样品 vs 报告 | 同一批次/同一过程
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 15
05
初始过程研究
要素 11 最易「造假感」

## Slide 16
Cpk/Ppk 与 PPAP
提交要求
过程受控（控制图稳定） 子组代表量产节拍 通常 Cpk/Ppk ≥ 1.67（依 CSR） MSA 通过后方可强结论
量产风险
试模 25 组 ≠ 量产变异 Ppk 长期低于 PPAP 承诺 → 客户加严挑选/停供 须建立 ongoing SPC 监控
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 17
06
4M 变更与再提交
批准后不是「永久免审」

## Slide 18
变更触发 PPAP 动作
变更 | 典型要求
新供方/新材料 | 重新 PPAP 或按 CSR
设备/模具重大变更 | 至少部分要素更新
过程参数/地点变更 | PFMEA/CP/SPC 重评
设计变更 | DFMEA→PFMEA→CP 传递
长期停产恢复 | 顾客可能要求重新提交
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 19
Run@Rate / 试生产验证
试生产件须来自**批准过程**（非手工样件、非研发机台）
Run@Rate：按量产节拍连续生产，验证产能与质量稳定性
样品保留：批次标识、追溯至过程参数记录
与断点切换（8.4.2）衔接：旧版库存处置、新版生效日期
内部 PPAP 自查清单通过后再交顾客
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 20
07
常见误区
假齐套 vs 真批准

## Slide 21
误区与对策
误区 | 对策
文件夹齐套即可 | 现场按 CP 复现 + 数据验证
抄旧产品 PPAP | 按新工艺重新 PFMEA/CP/SPC
MSA 跳过 | 先 GR&R 再报 Cpk
PSW 与 CSR 脱节 | CSR 矩阵逐项勾选
批准后不更新 | 4M 变更触发评审
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 22
PPAP 自查清单（节选）
18 项要素按等级齐备，版本号交叉引用一致
PFMEA/CP/SOP 三方对照完成，特殊特性传递正确
MSA 合格报告覆盖 PPAP 所用量具
初始过程研究：子组规则、控制图、能力指数可解释
样品批次与全尺寸/试验报告可追溯
PSW 信息与实际提交内容一致，顾客签字路径明确
PPAP 过程批准实战培训

## Slide 23
PPAP 三问——批准是否站得住
📁
要素全吗？
📊
数据可信吗？
🏭
量产能复现吗？
小结
PPAP 是 APQP 的「过程批准关」——把 PFMEA、CP、MSA、SPC 串成顾客可审核的证据链。 建议：用本课件 + PFMEA/CP 配套课件，做一次内部模拟审核后再交顾客。
卓越质量智库 · tank 目录含 PPAP Excel 模板包

## Slide 24
Q & A
配套：PFMEA(id=38) · CP(id=37) · 知识编号 8.3.3

## Slide 25
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com