## Slide 1
QE 赋能培训
QC 转 QE 全景实战 · 角色转身与工具方法全览
从「守门检验」到「过程设计与系统改进」· 理论 + 实操 · 岗位能力模型
卓越质量智库
知识编号 13.2.1 · 岗位能力模型
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
适用对象：优秀 QC 晋升 QE、新入职 QE、质量主管内训
建立 QE（质量工程师）角色认知：与 QC、SQE、PQE 的边界与协作
理解 QC→QE 转身：思维模式、时间分配、能力跃迁路径
掌握 QE 核心职责域：先期质量、过程控制、问题解决、供应商与客户质量
系统梳理 QE 必备理论：Deming/Juran/Crosby、PDCA、ISO 9001 七项原则
熟练选用方法与工具：8D/A3、七大工具、FMEA/CP/SPC/MSA/PPAP、DOE 入门
完成 90 天转身行动计划与自我评估检查清单
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 3
课程地图（建议 2～3 天集训 + 90 天在岗辅导）
模块 | 主题 | 时长参考
01～03 | 角色转身与胜任力 | 0.5 天
04～05 | 质量理论与体系 | 0.5 天
06～09 | 先期质量与核心工具 | 1 天
10～14 | 问题解决与统计方法 | 0.5 天
15～18 | 供应链、客户、变更 | 0.5 天
19～22 | 数字化、软技能、90 天计划 | 0.5 天
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 4
01
开篇案例
QC 升 QE 的三个月「水土不服」

## Slide 5
案例：某 Tier 2 机加工厂检验班长晋升 QE
❌ 转身困境
• 仍每天盯检验站，8D 拖到客户催 • PFMEA 会议插不上话，只会说「检不出来」 • 供应商来料问题反复，只会加严 IQC • 工艺改参数未通知，CP 版本滞后 • 主管评价：「还是 QC 思维，缺工程视角」
✅ 转身突破
• 时间分配：检验 20% → 过程策划 40% • 主导一条产线 PFMEA→CP 对齐试点 • 用 5Why+鱼骨关闭重复客诉 1 起 • 建立供方 PPAP 问题清单，SQE 联合审核 • 3 个月后独立负责新项目 APQP 质量节点
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 6
案例启示：QE 不是「高级 QC」
QC 核心：判定合格与否、执行检验标准、记录与隔离
QE 核心：定义如何受控、设计控制方案、推动根因消除与系统预防
转身失败常见原因：职责不清、缺工具方法训练、无导师、仍被检验 KPI 绑架
转身成功关键：明确 90 天目标、项目制历练、跨职能可见度（工艺/生产/采购）
本课件目标：给你一张 QE 全景地图，避免「升了职，还在老岗位干活」
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 7
QC / QE / SQE / PQE 角色对照（入门）
角色 | 焦点 | 典型输出
QC | 检验执行与判定 | 检验记录、不合格品隔离
QE | 过程策划与改进 | FMEA/CP/SPC、8D、过程能力
SQE | 供应链质量 | 供方审核、PPAP、SCAR
PQE | 项目先期质量 | APQP 交付物、阶段门评审
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 8
02
QC→QE 转身
思维、时间、能力的三个切换

## Slide 9
思维模式对比
维度 | QC 思维 | QE 思维
问题视角 | 发现不良 | 预防不良发生
数据用途 | 判 pass/fail | 找变异来源、算能力
标准来源 | 接收已给标准 | 参与制定/验证标准合理性
改善深度 | 挑选/退货 | 根因+系统性纠正预防
协作范围 | 检验站内部 | 跨工艺、生产、采购、客户
成功指标 | 漏检率、效率 | PPM、Cpk、重复问题关闭率
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 10
时间分配转身（示例）
晋升前 QC 班长（周）
• 现场检验与判退 60% • 记录与报表 25% • 培训新人 10% • 其他 5%
转身后 QE（目标）
• 过程策划/文件 35%（FMEA/CP/SPC） • 问题解决 25%（8D/CAPA） • 审核与 Gemba 20% • 项目/供方/客户 15% • 检验支持 5%（例外而非日常）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 11
QC→QE 转身路径（推荐 90 天）
角色澄清
工具补课
跟项目
独立负责
复盘认证
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 12
转身支持：组织侧要做什么
发布 JD 与 RACI：哪些事不再由 QE 做日常检验
指定导师（资深 QE/质量经理）每周 1 次 1on1
第一个项目：小范围、可量化（如一条线 CP 对齐或一个 8D）
调整 KPI：从「检验工作量」转向「过程指标+项目关闭」
培训记录纳入 **13.2.2 培训体系与效果评价**
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 13
转身自评：我是否还在当 QC？
自评项 | 仍是 QC 模式 | 已是 QE 模式
客诉来了 | 先加检 | 先围堵+根因+横向展开
来料不良 | 全检 | 评供方+改规范+PPAP
会议 | 带检验数据 | 带过程能力+改善方案
文件 | 只读 SOP | 维护 FMEA/CP 版本
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 14
03
QE 角色认知
价值链中的位置

## Slide 15
QE 定义（本课件采用）
质量工程师（QE）：运用工程方法与质量工具，使产品/过程在设计、制造与交付中保持受控并持续改进
关键词：工程化、预防、数据驱动、跨职能、文件化证据
不等于：仅写报告的质量文员；也不等于替生产背锅的「救火队员」
IATF/汽车链：QE 常兼 PQE 节点或深度参与 APQP
医疗/电子：QE 侧重验证、追溯、变更与 CAPA 法规符合
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 16
QE 六大职责域
职责域 | 主要内容 | 典型交付物
先期策划 | VOC、特殊特性、DFMEA/PFMEA | APQP 节点文件
过程控制 | CP、SPC、MSA、反应计划 | 受控过程、能力报告
检验策划 | IQC/IPQC/FQC 方案 | 抽样计划、检具清单
问题解决 | 8D、5Why、A3、CAPA | 根因证据、再发防止
供应链 | 二方审核、SCAR、PPAP | 供方绩效、批准状态
客户接口 | 审核应对、PPAP、变更 | 提交包、问题关闭证据
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 17
QE 在质量价值链中的位置
上游（输入）
• 客户 CSR / 图纸 / 法规 • VOC 与特殊特性 • 设计输出、DFMEA • 供方来料与 PPAP
下游（输出）
• 受控过程与 CP 执行 • 可追溯批次/SN 记录 • 能力指数与审核证据 • 上市后的失效反馈闭环
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 18
Stakeholder 地图
生产/制造：SOP、反应计划、停线权与升级路径要事先对齐
工艺/研发：PFMEA、特殊特性、变更 ECN 的共同 Owner
采购/SQE：来料规范、供方批准、SCAR 与 IQC 标准一致
实验室：MSA、检具校准、OOS/OOT 处置
客户/审核员：PPAP、8D、过程能力、文件版本一致性
QE 的「软权力」来自专业性与证据，而非仅职级
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 19
QE 与相关岗位协作 RACI（简化）
活动 | QE | QC | 工艺 | 生产
编写 PFMEA | R | C | R | C
编写 CP | R | C | C | I
日常检验 | C | R | I | I
8D 主导 | R | C | C | C
SPC 失控反应 | A | C | C | R
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 20
04
QE 胜任力模型
知识 · 技能 · 行为 · 经验

## Slide 21
QE 能力四象限
象限 | 内容 | 评估方式
知识 | 标准、法规、统计基础 | 笔试/认证
技能 | FMEA、8D、SPC、审核 | 实操演练+项目
行为 | 沟通、推动、系统思维 | 360°/导师观察
经验 | 行业产品、工艺类型 | 项目履历
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 22
硬技能清单（L1→L3）
技能 | L1 入门 | L2 独立 | L3 专家
PFMEA/CP | 会填表 | 主导工序 | 评审他人、方法论
SPC/MSA | 会读图 | 建图判异 | 测量不确定度
8D/A3 | 参与 | 主导关闭 | 教别人、体系化
抽样检验 | 查表执行 | 策划方案 | 风险建模
APQP/PPAP | 知节点 | 交文件包 | 客户谈判
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 23
软技能清单
技能 | QE 场景 | 训练方法
结构化表达 | 8D 汇报、审核应答 | 金字塔原理练习
跨部门推动 | CP 落地、停线决策 | RACI 项目
教练式提问 | 5Why 引导生产 | 角色扮演
优先级管理 | 多客诉并行 | Eisenhower 矩阵
客户思维 | PPAP 争议 | 案例研讨
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 24
培训效果四级（Kirkpatrick）
L1 反应：学员觉得有用吗？（课后问卷）
L2 学习：考 FMEA/SPC 能否做对？（闭卷+上机）
L3 行为：90 天内是否独立交 CP/8D？（主管观察）
L4 结果：PPM、重复问题是否下降？（业务指标）
QC→QE 培训不能停在 L1——必须绑定 L3 项目验收
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 25
能力评估：实操演练设计
演练 1（Day1 下午）
给定客诉描述 → 2h 内完成 • 问题描述 5W2H • 围堵措施 • 鱼骨 + 5Why 初稿
演练 2（Day2 下午）
给定工序 → 3h 内完成 • PFMEA 一行 FM→FE→FC • 映射 CP 一行 • 反应计划六要素
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 26
05
质量管理理论根基
QE 的「为什么」

## Slide 27
Deming 十四要点（节选与 QE 相关）
① 建立改进目的 constant purpose of improvement
⑤ 改善每个过程——QE 的主战场
⑥ 岗位培训——转身即培训
⑨ 打破部门墙——8D 跨职能
⑪ 消除口号式管理——要数据与方法
⑬ 教育与自我改善——90 天计划
Deming 循环 = PDCA 的理论源头
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 28
Juran 质量三部曲
质量策划（Planning）
• 识别顾客需求 • 设计过程满足需求 • APQP/VOC/PFMEA 均属此阶段
质量控制 + 质量改进
• 控制：SPC、CP、当过程漂移时纠偏 • 改进：突破式项目、DOE、六西格玛
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 29
Crosby · Taguchi · 六西格玛（速览）
Crosby：质量免费、零缺陷、预防、衡量成本（COQ）
Taguchi：质量是设计出来的；稳健参数设计；损失函数（公差中心性）
六西格玛：DMAIC 结构化改进；黑带工具包（回归、DOE、假设检验）
精益：消除浪费；与质量结合 = 精益六西格玛
QE 不必成为统计学家，但要知道「何时叫黑 belt 支援」
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 30
PDCA 在 QE 工作中的映射
Plan 策划
Do 试跑
Check 数据
Act 标准化
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 31
ISO 9001:2015 七项原则（QE 实践点）
原则 | QE 实践
以顾客为关注焦点 | VOC、客诉、PPAP
领导作用 | 质量目标分解
全员参与 | 检验员反馈→PFMEA
过程方法 | 流程图、乌龟图
改进 | 8D、Kaizen
循证决策 | SPC、数据说话
关系管理 | 供方、客户
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 32
行业体系增量（汽车 / 航空）
IATF 16949：CSR、产品安全、核心工具、保修数据分析
AS9100：配置管理、首件鉴定 FAI、关键特性、假冒件
QE 在 Tier1/2 必须熟悉 **顾客特殊要求** 清单
详见智库文章：2.1.2 IATF 16949 与 AS9100
理论不是摆设——审核问「你基于什么标准这样控？」要能答
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 33
质量成本 COQ（QE 应会算）
类别 | 示例 | QE 杠杆
预防 | FMEA 培训、MSA | ↑ 往往 ROI 最高
鉴定 | 检验人工、设备 | 优化抽样
内部失败 | 报废、返工 | SPC+防错
外部失败 | 保修、召回 | 根因+横向展开
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 34
06
先期质量策划 APQP
QE 在项目中的节点

## Slide 35
APQP 五阶段（简化）
计划
产品设计与开发
过程设计与开发
反馈评估
量产
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 36
VOC → 特殊特性传递链
VOC：客户声音、法规、竞品、保修数据
特殊特性：CC/SC/KCC/KPC——客户符号以 CSR 为准
传递：VOC → DFMEA → 图纸 → PFMEA → CP → PPAP
QE 职责：确保链条无断点；任一环节变更触发下游评审
智库参考：1.3.1 VOC、8.3.x 核心工具
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 37
APQP 核心工具与 QE
工具 | QE 关键动作
流程图 | 界定过程边界与交接
DFMEA | 设计风险→验证计划
PFMEA | 过程 FM/FC/探测→优化
CP | 特性、方法、频率、反应
MSA | 量具 GR&R 先于 SPC
SPC | 过程稳定与能力
PPAP | 证据包完整性与批准
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 38
PFMEA 七步法（QE 必会）
步骤 1～4
• 规划与准备 • 结构分析 • 功能分析 • 失效分析（FM/FE/FC）
步骤 5～7
• 风险分析（AP=S×O×D） • 优化措施 • 文件化与 Living FMEA
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 39
控制计划 CP——QE 的产线合同
CP 回答三问：控什么？怎么控？失控怎么办？
PFMEA 中 AP=H 的项必须在 CP 有可执行控制
反应计划六要素：停、隔离、通知、处置、验证、记录
CP 与 SOP、检验规范版本必须三方一致
配套课件：控制计划 CP 培训 PPT（8.3.2）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 40
PPAP 与 QE
提交等级（常见）
• Level 3：PSW + 样件 + 完整支持数据 • 含 PFMEA、CP、MSA、SPC、外观批准等
QE 审核要点
• 特殊特性在包内一致 • MSA 合格才引用数据 • 试产数据支撑能力指数
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 41
阶段门评审（QE 检查清单节选）
节点 | QE 必查
Gate 2 | DFMEA 与原型验证
Gate 3 | PFMEA/CP 初版、MSA 计划
Gate 4 | 试产 SPC、PPAP 草案
Gate 5 | 量产 CP、Layered Audit
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 42
07
问题解决
8D · 5Why · A3

## Slide 43
8D 八步骤
D1 团队
D2 描述
D3 围堵
D4 根因
D5 对策
D6 验证
D7 预防
D8 表彰
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 44
8D 各步 QE 要点
D2：5W2H + 样件/照片；避免「质量差」等模糊词
D3：24h 内围堵；范围宁大勿小（批次/SN/在途）
D4：区分发生/流出原因；验证根因（再现/排除）
D5：对策针对根因，非仅加检
D7：横向展开（类似产品/工序/供方）+ 文件更新
D8：团队认可——改善文化
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 45
5Why 与鱼骨（因果图）
5Why 规则
• 基于事实，一层一问 • 到可执行根因（流程/标准/培训） • 避免「人粗心」止步
鱼骨 4M1E
• 人 Machine 料 法 环 • 团队共创，QE 引导不包办 • 假设需数据验证（散布图/DOE）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 46
A3 报告（精益问题解决）
一页纸：背景→现状→目标→根因→对策→计划→跟进
适合内部改善课题；客户重大客诉仍用 8D
A3 强调 Gemba 与可视化管理
QE 技能：把复杂问题压缩成「一张图讲清楚」
智库参考：5.2.2 A3 报告与课题管理
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 47
方法选型指南
场景 | 推荐方法
客户重大质量事故 | 8D + 围堵
内部重复小问题 | A3 或简单 5Why
原因不明、多因子 | DOE 或回归
失效模式系统识别 | FMEA
紧急遏制 | 控制计划反应计划
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 48
演算案例：密封圈泄漏 8D（摘要）
D4 根因
• 5Why：泄漏→密封槽尺寸超差→刀具磨损→换刀标准未定义→ CP 无过程监控
D5～D7
• 对策：刀寿管理+槽径 SPC • 验证：32 件能力 Cpk≥1.33 • 横向：同轴类 3 条产线 CP 更新
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 49
CAPA 与再发防止
纠正：消除已发生不合格的原因
预防：消除潜在不合格的原因
QE 须证明：措施有效（前后数据对比）
文件化：ECN 更新 FMEA/CP/SOP/培训记录
有效性复核：30/60/90 天跟踪
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 50
08
QC 七大工具 · QE 进阶用法
从会用到用透

## Slide 51
① 检查表
QC：打勾记录
QE：设计检查表结构→直接进数据库/分层分析
要点：字段标准化、与 MES 采集对齐
误区：表太多无人汇总
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 52
② 层别法
QC：按班次/机台分组
QE：多维度交叉（机台×料批×操作员）
要点：先层别再作图，避免混合分布
智库：深度解读层别法
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 53
③ 柏拉图
QC：数不良项
QE：定义「项」与成本权重；聚焦 vital few
要点：累计 80% 原则 + 项目立项
误区：类别划分不一致导致结论变
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 54
④ 鱼骨图
QC：参与脑暴
QE：引导验证假设；与 5Why/FMEA 链接
要点：跨职能现场开；避免人责化
配套 PPT：QC 七大工具系列
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 55
⑤ 散布图
QC：看有没有关系
QE：相关系数 r、回归、残差分析
要点：因果方向需工程判断
应用：参数 vs 尺寸（注塑温度 vs 收缩）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 56
⑥ 直方图
QC：看分布形状
QE：正态性检验、组距选择、与规格对比
要点：n 太小勿过度解读
衔接：能力指数前置分析
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 57
⑦ 控制图
QC：打点报警
QE：选图（X̄-R/I-MR/p/np）、子组合理、判异规则
要点：MSA 先行；失控→反应计划
智库：6.3.x SPC 系列
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 58
七大工具组合拳
检查表+层别→柏拉图→鱼骨→散布→控制图验证
QE 项目标准路径：定义→测量→分析→改进→控制
与 DMAIC 阶段一一对应
练习：用同一数据集走完 7 工具
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 59
09
统计方法与过程控制
MSA · SPC · 能力 · DOE

## Slide 60
MSA 测量系统分析（QE 门禁）
GR&R：%GRR < 10% 优秀，10～30% 可接受（行业可更严）
偏倚、线性、稳定性——量具全生命周期
未过 MSA 的 SPC 数据——审核必问
破坏量测：嵌套 GR&R
MSA 计划与 CP「评价/测量技术」列联动
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 61
控制图选用（入门）
数据类型 | 常用图
计量连续 | X̄-R、I-MR
计量子组大 | X̄-s
计数不合格品率 | p 图
计数缺陷数 | c / u 图
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 62
Cpk 与 Ppk
Cpk（潜在能力）
• 组内 σ • 过程受控时看「能做到多好」 • PPAP 常用
Ppk（实际表现）
• 总体 σ • 含漂移与异常 • 量产监控
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 63
Cpk 算例（摘要）
规格：10.0 ± 0.2 mm；子组 n=5，共 25 组
组内 σ̂ = 0.04 → Cpk = min[(10.2-10.05),(10.05-9.8)]/(3×0.04) ≈ 1.25
整体 σ = 0.06 → Ppk ≈ 0.83 → 过程不稳定或中心偏移
QE 动作：先判异稳过程，再谈能力；必要时 DOE 找因子
详见智库：6.3.2 Cpk/Ppk 深度稿
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 64
DOE 实验设计（QE 入门）
目的：用最少试验找显著因子与最优参数
2^k 全因子、分式因子、RSM 响应曲面
场景：注塑参数、焊接能量、清洗时间
与单因子试错对比：效率与交互效应发现
复杂 DOE 可引入六西格玛黑带
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 65
Western Electric 判异规则（节选）
规则 | 含义
1 点超 3σ | 特殊原因
9 点同侧 | 偏移
6 点递增/递减 | 趋势
2/3 点超 2σ | 预警
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 66
10
检验策划
QE 设计 · QC 执行

## Slide 67
IQC / IPQC / FQC / OQC 策划逻辑
风险导向：关键特性加严；稳定供方可减量
GB/T 2828.1 / ISO 2859-1：AQL、检验水平、转移规则
与 CP 一致：CP 写 100% 则 IQC 不能偷偷抽检
免检不是不检——而是供应商过程保证+审计
智库：11.1.x 检验策划系列
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 68
抽样演算（正常检验示例）
N 批量 | AQL | n 样本 | Ac/Re
500 | 1.0 | 50 | 1/2
1200 | 0.65 | 80 | 1/2
加严 | 同 AQL | n↑ | Ac↓
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 69
检具与实验室
检具
• 检具清单、校准周期 • 与 MSA 一致 • 限度样件管理
实验室
• OOS/OOT 调查 • 方法验证 • 与 LIMS 接口（12.3.1）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 70
右一次（RFT）与检验效率
QE 目标：源头控制减少检验负荷
FPY、RTY 与检验站瓶颈分析
防错（Poka-Yoke）优于加人检验
与精益 SMED、OEE 结合看检验停机
智库：5.3.3 右一次与源头控制
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 71
11
供应商质量
QE 与 SQE 协同

## Slide 72
供应商质量管理循环
选择：资质、过程能力、质量体系
批准：PPAP / 样件 / 小批量
监控：PPM、PPM 趋势、审核
改善：SCAR、8D、现场辅导
退出：绩效红线、备选供方
QE 常负责 IQC 标准与 SCAR 技术判定
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 73
二方审核要点（QE 可参与）
维度 | 查什么
过程 | PFMEA/CP 是否与供方一致
测量 | MSA、校准
变更 | 通知客户机制
追溯 | 批次/SN
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 74
演算：来料 PPM 与 SCAR
数据
• 某紧固件 3 月 PPM = 850 • 主要失效：螺纹通止规 NG
QE+SQE
• SCAR 要求供方过程能力 • 更新 IQC 加严至 AQL 0.65 • 3 月后 PPM 降至 120
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 75
PPAP 供方批准（QE 视角）
核对 PSW 与提交元素完整性
特殊特性在供方 FMEA/CP 中的传递
材料认证、分供方名单
临时批准（Waiver）须有时限与数量
智库：8.3.3 PPAP 培训 PPT
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 76
12
客户质量与审核
证据化沟通

## Slide 77
客户审核类型
体系审核：ISO/IATF 符合性
过程审核：VDA 6.3、Layered Process Audit
产品审核：全尺寸、功能、耐久
QE 准备：文件索引、模拟问答、证据链
原则：少说「应该」，多展示「记录+数据」
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 78
审核高频问题与 QE 应答
问题 | 合格应答要素
CP 与现场一致吗？ | 版本号+Layered Audit 记录
SPC 失控怎么办？ | 反应计划实例
FMEA 何时更新？ | 4M 变更/失效反馈
MSA 过期？ | 计划表+报告
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 79
客诉与 warranty 数据分析
将市场失效编码与工厂失效模式统一
保修 PPM 驱动 PFMEA 优化
与 **1.3.2 满意度/NPS**、**1.3.3 市场质量** 联动
重大客诉：24h 初步报告、48h 围堵范围
QE 是工厂与客户之间的「技术翻译」
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 80
PPAP 提交争议处理
客户质疑
• Cpk 不足 • 漏交 MSA • 特殊特性未标注
QE 策略
• 数据透明+改进计划 • 临时批准条件 • 不伪造数据——红线
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 81
分层审核 Layered Audit
L1 班长：按 CP 频率
L2 主管：特殊特性与反应计划
L3 经理：系统有效性
QE 设计检查表与缺陷闭环
审核发现→CAPA→文件更新
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 82
13
变更 · NCR · 文件化
QE 的体系触点

## Slide 83
4M 变更管理
人
机
料
法
环
触发评审
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 84
ECN 最小包（QE 牵头核对）
变更描述与理由
影响评估：产品、过程、供方、客户
PFMEA/CP/SOP/检验规范差异高亮
试跑/验证数据
培训与切换日期（断点管理 8.4.2）
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 85
NCR 处置决策树（简化）
情形 | 处置
批内少量 NG | 挑选/返工
影响安全/法规 | 报废+根因 8D
让步 | 书面批准+标识
重复发生 | CAPA+管理层
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 86
文件化与版本控制
唯一受控源：文控系统或 PLM
现场无「最新版」= 严重不符合
QE 维护质量类三级文件清单
记录保存期限：CSR 常 ≥15 年（汽车）
电子记录：审计追踪 12.1.2
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 87
追溯与召回准备（QE 职责）
日常
• SN/批次正向反向追溯 • 发货扫描率 ≥99.5%
危机
• 24h 模拟召回演练 • 圈定 SN 清单供法务/公关
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 88
14
数字化质量
QMS / MES / 数据

## Slide 89
数字化 QE 能力
会定义数据需求：什么字段、什么频率、谁 Owner
理解 MES/QMS/LIMS 边界——避免三套真相
电子 CP、SPC 自动采集、NCR 工作流
看板：PPM、OEE、CPK 趋势
智库：12.3.1 MES/QMS/LIMS 边界
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 90
系统边界（速查）
系统 | 主数据
MES | 批次、工艺参数、完工
LIMS | 检验结果、报告
QMS | NCR、CAPA、变更
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 91
预测性质量（前瞻）
参数漂移预警→在超差前干预
供方绩效预测→提前审核
AI 视觉检测——QE 定义缺陷与抽检策略
数字孪生（高端场景）
基础仍是：MSA 合格的数据
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 92
15
软技能与影响力
无职级也能推动

## Slide 93
Gemba 现地现物
QE 每周固定 Gemba 时间——不在办公室堆报告
观察：标准作业 vs 实际；问「为什么这样干」
尊重现场；先理解再改善
带数据下现场：控制图、不良样件
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 94
difficult 对话场景
场景 | QE 话术原则
要求停线 | 事实+CP+风险，给恢复条件
推供方 8D | 数据+合同，给期限
拒收让步 | 法规/CSR，给替代方案
推工艺改 CP | 审核风险+客户案例
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 95
汇报结构（金字塔）
结论先行：「建议暂停批次 Bxxx，因…」
论据：数据、标准、影响范围
下一步：谁、何时、交付物
8D 客户汇报尤其需要 Executive Summary
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 96
导师制与知识传承
资深 QE 带 1～2 名 QC 转身
案例库：本厂真实 8D/FMEA 脱敏版
读书会：智库文章+课件讨论
认证：内部 QE L2/L3 分级
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 97
16
实操工作坊
Day 2～3 综合演练

## Slide 98
工作坊 1：PFMEA→CP 联动（3h）
分组领取真实工序（脱敏）
完成：1 个 FM 行 + CP 对应行 + 反应计划
互评：AP=H 是否控住？反应可否执行？
讲师点评常见漏项
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 99
工作坊 2：8D 模拟（2h）
给定客诉场景（含样件照片）
2h 交付：D1～D4 + 围堵范围
课后 24h 补 D5～D7
评估 rubric：事实性、根因深度、可执行性
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 100
工作坊 3：审核模拟（2h）
角色扮演：审核员 vs QE
抽 5 个高频问题
现场调 CP/SPC/MSA 记录
反馈：证据链是否完整
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 101
演练评分表（节选）
项 | 满分 | 标准
问题描述 | 15 | 5W2H 量化
根因 | 25 | 验证证据
对策 | 25 | 针对根因
文件 | 20 | FMEA/CP 更新
表达 | 15 | 清晰简洁
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 102
课后作业（90 天）
选 1 条产线完成 PFMEA/CP 对齐
主导关闭 1 起 8D（含横向展开）
完成 1 次供方或内部过程审核
提交月度转身日志给导师
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 103
17
90 天转身计划
可执行、可验收

## Slide 104
90 天里程碑
阶段 | 目标 | 验收
0～30 天 | 工具补课+跟项目 | 通过 L2 测验
31～60 天 | 独立 CP/8D 节点 | 1 份批准 CP
61～90 天 | APQP/审核参与 | 导师签字 L2
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 105
Week 1～4 每日学习建议
W1：QC vs QE 角色+七大工具复习
W2：PFMEA/CP 课件+映射练习
W3：MSA/SPC 上机（Minitab/JMP）
W4：8D 模板+本厂案例阅读
每天 1h 学习 + 1h 现场
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 106
推荐智库学习路径
13.2.1 岗位能力（本文）
8.3.1 PFMEA · 8.3.2 CP · 8.3.3 PPAP
5.2.1 8D · 5.2.2 A3 · 6.3.x SPC
11.1.x 检验 · 9.3.2 追溯 · 2.1.2 IATF
资料库下载配套 PPT 与模板
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 107
QE 转身检查清单（终稿）
# | 检查项 | □
1 | 能独立解释 PFMEA 一行到 CP 一行 | 
2 | 能主导 8D D1～D7 | 
3 | 能建 X̄-R 并判异 | 
4 | 能应答客户审核 10 个高频题 | 
5 | 完成 90 天项目日志 | 
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 108
18
常见误区
转身避坑

## Slide 109
十大误区
误区 | 对策
仍在检验岗 | RACI+KPI 调整
只会加检 | 根因+过程控制
FMEA 填完即弃 | Living FMEA
CP 复制粘贴 | 逐工序新建
忽视 MSA | 先 GR&R 再 SPC
8D 甩锅给人 | 系统原因
怕停线 | 反应计划预对齐
文件版本乱 | 文控+ECN
不与供方协同 | SQE 联合
不学习标准 | CSR 清单
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 110
质量经理给 QE 的一句话
「你的价值不是找出更多不良，而是让不良不再有意义。」
检验是最后防线；工程化预防才是 QE 的主业
用 90 天证明：你值得坐在 PFMEA 会议的主位
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 111
QE 全景能力地图——五问自检
🎯
我是谁？
📋
控什么？
🔧
怎么控？
📊
数据可信吗？
🚀
如何改进？
小结
QC→QE 是一次职业跃迁：从「守门」到「设计守门方案并消除风险」。 本课件覆盖角色、理论、APQP 工具、问题解决、统计、供应链、客户与数字化——建议 2～3 天集训 + 90 天项目制辅导。 下一步：领取 90 天计划模板，选定导师与第一条试点产线，本周完成第一次 PFMEA 会议发言。
QE 赋能培训 · QC→QE 全景实战

## Slide 112
Q & A
配套智库：岗位能力模型 13.2.1 · PFMEA/CP/PPAP 课件 · QC 七大工具系列 · www.zhiliangclub.com

## Slide 113
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com