## Slide 1: SPC统计过程控制实战培训（含Minitab操作）
卓越质量智库

## Slide 2
CONTENTS
目录
  SPC基础与统计原理
  控制图原理与应用
  过程能力分析实战
  过程异常分析与处理
  Minitab实操演练
  综合案例实战

## Slide 3
Part.
SPC基础与统计原理
01

## Slide 4
统计过程控制定义
SPC是一种通过统计分析技术对生产过程进行实时监控的方法，旨在识别异常变异并采取纠正措施，确保过程稳定受控。
质量预防工具
SPC的核心作用在于从被动检测转向主动预防，通过控制图等工具提前发现潜在问题，减少不良品产生和质量成本。
过程能力量化
通过计算CPK、PPK等指标量化过程能力，为质量改进提供数据支撑，帮助企业达到六西格玛管理水平。
决策支持系统
SPC数据为管理层提供客观的决策依据，避免凭经验判断，实现数据驱动的质量管理模式。
持续改进基础
SPC是PDCA循环中Check阶段的关键工具，为持续改进提供可视化反馈机制。
SPC定义与核心作用
01
02
03
04
05

## Slide 5
通过变异分析识别改进机会，提升过程稳定性和能力指数
普通原因变异
随机波动 固有过程变异 不可归因于特定原因
调整设备参数 优化工艺参数
1
采用防错技术 减少人为干预
2
趋势性变异
渐进偏移 工具磨损 材料老化
定期设备保养 建立更换标准
1
SPC监控 预测性维护
2
特殊原因变异
异常波动 可识别原因 需立即干预
5Why分析法 鱼骨图分析
1
实施控制图 建立报警机制
2
周期性变异
季节波动 换班差异 环境周期
时间序列分析 频谱分析
1
调整控制限 分层分析
2
过程变异类型与原因分析
改进策略：根源分析
改进策略：模式识别
改进策略：过程优化
改进策略：预防维护

## Slide 6
正态分布与统计量基础
正态分布特征
钟形对称曲线，由均值μ和标准差σ完全确定，涵盖68-95-99.7%经验法则的实际应用场景。
01
中心极限定理
无论原始分布形态如何，样本均值分布随样本量增大趋近正态分布，这是控制图的理论基础。
02
统计量计算
详细说明均值、极差、移动极差、标准差等统计量的计算公式及在Minitab中的实现路径。
03
分布形态诊断
通过正态概率图、Anderson-Darling检验等方法验证数据正态性，指导后续分析方法选择。
04
非正态数据处理
针对偏态/峰态数据介绍Box-Cox变换、Johnson变换等正态化处理方法及其Minitab操作要点。
05
过程能力分析前提
强调正态性检验、稳定性验证、数据独立性三大前提条件对过程能力分析的准确性影响。
06

## Slide 7
Part.
控制图原理与应用
02

## Slide 8
控制图类型及选用准则
选用控制图前需进行正态性检验，非正态数据需考虑转换或选用非参数控制图。
数据分布分析
适用于连续变量数据，如尺寸、重量、温度等，当数据服从正态分布且样本量较小时优先选用。
计量型控制图
短期过程波动分析宜用I-MR图，长期过程稳定性监控适用Xbar-R图。
过程特性匹配
适用于离散变量数据，如缺陷数、不合格品率等，根据数据类型可分为P图、U图和C图。
计数型控制图
大样本推荐使用Xbar-S图替代Xbar-R图，小样本则优先考虑I-MR图。
样本容量考量
当存在多个相关质量特性时，需采用T²控制图等多元控制方法。
多变量控制图

## Slide 9
  Xbar-R图优势：适用于小样本量，能同时监控过程中心和离散程度，计算简单，实施成本低。
  Xbar-S图适用性：适用于大样本量，用标准差代替极差，变异性监控更精确。
  I-MR图特点：适用于单个测量值或高成本检测，通过移动极差监控相邻样本波动。
  P图与C图区别：P图监控不合格品率，C图监控单位产品缺陷数，适用于不同离散数据场景。
  控制图选择原则：根据数据类型、样本量、检测成本及过程波动来源选择合适的控制图类型。
  实际应用案例：Xbar-R图用于电芯卷绕松紧度检测，I-MR图用于光谱实验室钢成分分析。
控制图类型 | 适用场景 | 主要特点
Xbar-R图 | 子组样本量较小(2-9)，需同时监控均值和变异性 | 计算简单，实施成本低，能反映过程中心和离散程度
Xbar-S图 | 子组样本量较大(≥10)，需更精确监控变异性 | 用标准差代替极差，适用于大样本量
I-MR图 | 单个测量值、无法分组，如液体、气体或混合均匀的材料 | 通过移动极差监控相邻样本波动，适用于高成本或耗时检测
P图 | 监控不合格品率，适用于离散型数据 | 直观展示不合格品率变化，适用于质量监控
C图 | 监控单位产品缺陷数，适用于缺陷数固定的场景 | 直接反映缺陷数变化，适用于缺陷数固定的生产过程
计量型控制图（Xbar-R, I-MR）

## Slide 10
P图应用场景
监控不合格品比例，要求样本量固定或变化不超过±25%，控制限呈锯齿状。
缺陷数控制图，要求检验区域固定不变，如每块电路板的焊接缺陷。
当实际变异大于理论变异时，需采用Laney P'或U'图调整控制限。
计数型控制图（P, U, C图）
C图适用条件
过度离散处理
U图特点
跟踪单位缺陷数，适用于样本量波动大的情况，需计算标准化缺陷率。
P图基于二项分布，U/C图基于泊松分布，需验证分布假设。
统计→控制图→属性控制图，需区分"缺陷"与"缺陷品"数据类型。
二项分布与泊松分布
Minitab实现路径

## Slide 11
准则
对比
事实
控制图判异八大准则
准则一
点超出控制限：当数据点落在控制限之外时，表明过程出现特殊原因变异。
准则二
连续7点同侧：连续7个点在中心线同一侧，显示过程均值发生偏移。
准则三
连续上升/下降：连续6点呈现单调上升或下降趋势，表明过程存在漂移。
01
02
03

## Slide 12
Part.
过程能力分析实战
03

## Slide 13
Cp/Cpk与Pp/Ppk概念解析
Cp/Cpk定义
Cp（过程能力指数）是描述过程在满足产品质量规格要求方面的潜在能力，它考虑了过程的固有变异；Cpk（过程能力指数考虑偏移）则进一步考虑了过程均值与规格中心值的偏移情况，是更全面的过程能力评估指标。
Pp/Ppk定义
Cp与Pp区别
Pp（过程性能指数）与Cp类似，但它是基于长期数据计算的，反映了过程在较长时间内的实际性能；Ppk（过程性能指数考虑偏移）同样考虑了过程均值与规格中心值的偏移，是评估过程长期稳定性的重要指标。
Cp和Pp的主要区别在于数据基础不同，Cp基于短期数据，反映过程在受控状态下的潜在能力；而Pp基于长期数据，考虑了过程在各种因素影响下的实际性能，更能反映过程的真实情况。
1
2
3

## Slide 14
Cpk与Ppk区别
Cp/Cpk主要用于评估新过程或改进后的过程是否满足产品质量要求，帮助确定过程是否需要进一步调整或优化。同时，它们也是过程审核和认证中的重要指标，用于证明过程具备稳定生产合格产品的能力。
Cp/Cpk应用场景
Pp/Ppk应用场景
Pp/Ppk更适用于评估现有过程的长期稳定性和性能，帮助识别过程可能存在的长期问题或趋势。通过定期计算Pp/Ppk值，可以监控过程的性能变化，及时发现并采取措施预防潜在的质量问题。
Cpk和Ppk在考虑偏移方面相似，但数据基础不同。Cpk基于短期数据，用于评估过程在受控且稳定状态下的能力；Ppk则基于长期数据，更能体现过程在实际运行中的性能，包括可能存在的偏移和波动。
Cp/Cpk与Pp/Ppk概念解析

## Slide 15
Minitab操作
结果解读
指标计算
阶段
数据收集
参数计算
能力分析
报告输出
过程能力计算与结果解读
Cp=(USL-LSL)/6σ，反映过程潜在能力
Cp计算
Cp≥1.33表示过程能力充足，1.0≤Cp<1.33需改进
Cp标准
在Minitab中按Stat>QualityTools>CapabilityAnalysis输入数据列
数据录入
Cpk=min(USL-μ,μ-LSL)/3σ，反映实际过程能力
Cpk计算
Cpk≥1.33为优秀，1.0≤Cpk<1.33需监控
Cpk标准
分析正态概率图、直方图及控制图判断过程稳定性
图形解读

## Slide 16
改进措施
数据异常
Cpk偏低
Cp不足
优化控制策略：
通过Minitab分析关键参数，调整工艺窗口使过程能力指数达到目标值。
根本原因分析
根据过程能力分析结果修订作业标准书，确保工艺参数合理可控。
变异过大问题：
采用方差分析定位变异源，通过DOE实验优化降低过程波动。
提升数据质量：
定期校验测量系统，消除MSA误差对过程能力分析的影响。
运用Minitab进行数据正态性检验，剔除异常点后再计算能力指数。
参数偏移问题：
通过假设检验识别关键参数的显著偏移，针对性调整工艺中心值。
能力不足的改进方向
调整参数：
更新标准：
校准设备：
筛选数据：

## Slide 17
Part.
过程异常分析与处理
04

## Slide 18
特殊原因识别方法
控制图法
利用控制图对过程数据进行实时监控，通过观察数据点是否超出控制限或呈现非随机分布来识别特殊原因，如点出界、连续几点在中心线同一侧、趋势性变化等。
因果图（鱼骨图）法
通过绘制因果图，将问题作为结果，从人、机、料、法、环等多个方面分析可能的原因，并逐一排查，找出导致过程异常的特殊原因。
假设检验法
基于统计学原理，对过程数据进行假设检验，如t检验、方差分析等，通过比较实际数据与理论分布或预期值的差异，判断是否存在特殊原因导致的异常波动。

## Slide 19
特殊原因识别方法
散点图法
利用散点图展示两个变量之间的关系，通过观察散点的分布形态、趋势等，判断是否存在特殊原因引起的相关性变化，进而识别异常原因。
回归分析法
通过建立回归模型，分析自变量与因变量之间的关系，利用模型预测值与实际值的差异，识别是否存在特殊原因导致的异常波动，并进一步定位原因。
实验设计法
通过设计合理的实验方案，对过程参数进行有计划的改变，观察过程输出的变化，从而识别出对过程稳定性有显著影响的特殊原因，为后续改进提供依据。

## Slide 20
异常根本原因分析工具
通过连续追问5层"为什么"，穿透表面现象直达根本原因，需配合现场验证防止逻辑偏差。
01
使用Minitab的图形工具构建包含人、机、料、法、环、测六大维度的因果分析框架。
02
失效模式与效应分析（FMEA）
量化评估潜在失效模式的严重度、频度和探测度，计算风险优先数RPN指导改进方向。
03
灵活运用双样本t检验、方差分析（ANOVA）、卡方检验等统计方法验证根本原因假设。
04
通过响应曲面法（RSM）建立关键参数与质量特性的数学模型，找出最优参数组合窗口。
05
鱼骨图（特性要因图）绘制
三维参数优化设计
假设检验工具组
5Why分析法实战

## Slide 21
异常分析
预防机制
完善FMEA分析，提前识别潜在失效模式及影响。
识别异常数据点，分析根本原因，制定针对性改进方案。
建立快速响应机制，及时调整过程参数，防止问题扩大。
01
优化控制计划，完善作业指导书，降低变异风险。
02
加强人员培训，提升操作规范性，减少人为失误。
03
实施持续监控，验证措施有效性，确保过程稳定。
04
建立SPC预警系统，实时监控关键质量特性。
01
定期评审控制图，发现趋势性变化，提前干预。
02
标准化最佳实践，形成防错技术文件库。
03
开展过程能力研究，持续优化工艺参数设置。
04
制度
技术
数据
人员
纠正措施与预防机制

## Slide 22
Part.
Minitab实操演练
05

## Slide 23
数据导入与预处理技巧
数据格式转换与标准化
根据分析需求，对数据进行必要的格式转换，如日期格式、文本格式等，同时，对数据进行标准化处理，消除量纲影响，使不同变量之间具有可比性，提高分析的准确性。
数据清洗与异常值处理
运用Minitab的数据筛选和排序功能，识别并处理数据中的异常值、缺失值和重复值，通过替换、删除或插值等方法，保证数据质量，为后续分析奠定基础。
数据导入方式选择
根据数据来源和格式，选择合适的数据导入方式，如从Excel、CSV、TXT等文件导入，或直接连接数据库导入数据，确保数据准确无误地进入Minitab工作表。

## Slide 24
掌握Minitab中的数据分列功能，将一列数据按照特定规则拆分成多列，便于后续分析，同时，运用数据合并功能，将多个数据表按照共同字段进行合并，实现数据的整合与关联。
数据导入与预处理技巧
数据分列与合并技巧
根据分析目的，灵活运用Minitab的数据筛选功能，提取满足特定条件的数据子集，此外，掌握数据抽样方法，如简单随机抽样、分层抽样等，从大量数据中抽取具有代表性的样本进行分析。
数据筛选与抽样方法
为了提高数据预处理效率，可以编写Minitab脚本，将数据导入、清洗、转换等步骤自动化，减少重复操作，同时，通过脚本实现数据预处理的标准化，确保每次处理的数据质量一致。
数据预处理自动化脚本

## Slide 25
控制图自动生成操作
在"统计-控制图-子组的变量控制图"中选择子组容量，自动计算CL/UCL/LCL并标注超出界限点。
均值-极差控制图(Xbar-R)
针对连续生产场景，通过"单值的变量控制图"生成实时监控图表，联动过程偏移报警功能。
单值-移动极差图(I-MR)
通过"多变量控制图"模块实现相关参数联合监控，运用T²统计量检测多元过程异常。
多变量控制图
在"选项-检验"中设置8大Western Electric规则，自动标记连续7点上升/周期波动等异常模式。
自定义规则配置
在"属性控制图"中设置样本容量和缺陷数，自动计算比例控制限并标识特殊原因变异模式。
不合格品率P图

## Slide 26
正态过程能力分析
短期/长期能力对比
目标值偏离分析
二项分布能力分析
非正态数据转换
过程能力分析实现
使用"统计-质量工具-能力分析-正态"计算Cp/Cpk/Pp/Ppk，输出潜在能力与实际能力对比报告。
通过"Johnson变换"或"Box-Cox变换"将偏态数据正态化，在"个体分布标识"中选择最优拟合分布。
针对缺陷品率数据，运用"二项能力分析"计算Z基准值及置信区间，可视化DPU/DPO指标。
通过"组间/组内"方差分解区分σwithin与σoverall，评估过程稳定性和改进空间。
在"能力六pack"中显示过程中心与规格中心的偏移量，计算西格玛水平及DPMO值。

## Slide 27
动态图表交互
实时看板配置
数据导出标准化
三维过程能力图
定制化报告生成
结果可视化与报告输出
支持控制图点击钻取查看子组明细，右键菜单可添加参考线/调整坐标轴范围/切换显示维度。
通过"报告-创建报告"功能组合控制图/能力分析/直方图等元素，自动生成PDF/HTML格式文档。
在"图形-3D散点图"中展示LSL/USL/Target的空间分布，直观呈现过程偏移风险。
将关键控制图保存为"首选项-仪表板"，实现多指标监控视图的自动刷新与邮件报警。
支持将分析结果按ASQ/ISO格式导出，包含完整元数据注释和计算过程追溯信息。

## Slide 28
Part.
综合案例实战
06

## Slide 29
制造业过程控制案例
注塑成型参数优化
通过SPC监控熔体温度、注射压力等关键参数，识别过程变异根源，结合Minitab分析Cp/Cpk值，优化工艺窗口以减少产品翘曲缺陷。
焊接强度稳定性分析
采集焊缝强度数据，利用控制图判断过程是否受控，针对特殊原因变异制定焊枪维护计划，提升焊接一致性。
装配线尺寸公差监控
对关键装配尺寸实施Xbar-R图实时监控，通过Minitab进行正态性检验与过程能力分析，降低返工率15%以上。
涂装厚度均匀性改进
基于直方图与Pareto图识别喷涂设备喷嘴磨损问题，调整气压参数后使厚度CPK从0.8提升至1.33。
冲压件不良率降低
通过缺陷类型分层分析，锁定模具间隙为关键因子，采用DOE实验优化后实现不良率从5%降至0.7%。

## Slide 30
数据收集
团队协同
过程能力
开展SPC数据收集培训，指导团队成员制定测量计划、确定合理抽样频率，掌握特殊原因与普通原因的识别方法
针对当前生产流程开展过程能力分析培训，掌握CP/CPK计算与解读方法，学习使用控制图识别过程变异来源
SPC专项培训：组织控制图判读、过程稳定性分析等实战训练，提升团队对变异信号的敏感度与响应速度
改进措施：技能强化
Minitab应用：使用Minitab进行数据录入与异常值筛查，建立标准化数据采集模板确保测量系统稳定性
自动化分析：运用Minitab宏命令自动生成过程能力报告，建立实时监控系统降低人工分析误差
Minitab协作：建立共享分析模板库，通过中央数据库实现控制图数据实时同步与多岗位协同分析
改进措施：系统优化
连续改进项目实施

## Slide 31
课后练习数据解析
螺纹孔径稳定性：提供300组孔径测量数据，学员需完成稳定性分析、过程能力计算及异常点根本原因推测。
案例1
案例2
案例3
案例4
案例5
案例6
电池电压一致性：包含5条产线的电压测试数据，要求使用箱线图对比产线差异，并设计改进方案。
包装重量合规性：模拟FDA审计场景，基于2000条重量数据生成报告，包含趋势分析、超标批次追溯及纠正措施。
热处理硬度分布：给出不同炉次硬度值，指导学员完成正态性转换、控制限重算及长期过程性能评估。
冲压速度影响分析：包含速度参数与尺寸偏差的配对数据，练习回归分析与交互作用图绘制。
清洁度检测数据：针对微粒计数数据，教学员使用Poisson分布控制图进行监控，制定清洁标准优化建议。

## Slide 32: Thanks