## Slide 1
首件检验（FAI）
实战培训
用一件产品的检验成本 · 拦截一批产品的质量风险
卓越质量智库
知识编号 11.1.1 · IQC/IPQC/FQC/OQC 策划
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
培训目标
学完后应能回答：何时做？谁来做？检什么？不合格怎么办？
厘清生产首件确认与新品 FAI Report 两层含义
掌握七种必做首件触发场景，并写入 CP / 作业指导书
落地自检—互检—专检三检制与八步标准流程
按 CP / 特殊特性 / 图纸 / 历史不良设计检验项目与判定规则
把首件与过程控制、SPC、PPAP 衔接，建立一次合格率改善机制
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 3
01
为什么必须做首件
批量生产的第一道闸门

## Slide 4
两个层次，不要混为一谈
生产首件确认
• 换线 / 换模 / 换料 / 换人后 • 重点：「这批活能不能干」 • 日常过程检验的起点
新品首件（FAI Report）
• 新品或重大变更后 • 全尺寸 / 全性能检验报告 • PPAP 提交核心附件之一
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 5
首件回答的核心问题
当前人、机、料、法、环、测条件下，能否稳定做出合格品？
成本杠杆：拦截的是「批量性错误」，代价只是检验一件
变更敏感：质量波动多源于条件变化，首件是第一个暴露样本
合规要求：IATF 16949、GJB 9001 等明确要求并保留记录
定位：确认「过程是否就绪」，不是「多检一道工序」
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 6
02
何时必须做
七种触发 + 写进文件

## Slide 7
七种必须做首件的情形
情形 | 要点
换型换线 | 产品切换或线体调整后首件必检
换模换刀 | 模具 / 刀具 / 夹具更换或重新调整
换料 | 原辅料批次更换，尤其影响关键特性
换人 | 操作工 / 检验员 / 调试员变动
设备调整维修 | 大修、参数调整、停机重启
工艺变更 | 参数、方法、环境条件变更
班次启动 | 每日开班、长假后复产首件
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 8
触发机制要写进文件
写入控制计划（CP）与作业指导书：什么条件 → 谁发起 → 检什么 → 谁判定
用首件确认单留痕，杜绝「自觉就行」
有条件时在 MES 设置首件放行：未确认合格，批次不得投产
数量：通常 1～3 件；高风险工序取 3 件（覆盖多工位）
范围：关键特性全覆盖——尺寸、外观、性能、装配、包装
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 9
03
怎么做
三检制 · 八步流程 · 记录三要素

## Slide 10
三检制
自检（操作工）
互检（班组）
专检（检验员放行）
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 11
职责与权限矩阵
角色 | 职责 | 权限
操作工 | 首件自检、记录异常 | 无权放行
班组长 | 互检、组织原因分析 | 无权放行
检验员 | 专检、最终判定 | 有权放行 / 拦截
质量工程师 | 异常处置、变更评审 | 有权调整方案
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 12
首件记录三要素
检验项目与实测值（不是只写「合格」二字）
检验依据与量具编号（可追溯）
判定结论与签字（含时间）
保存期限满足客户与体系要求（汽车行业常覆盖产品生命周期）
无实测值、无量具编号的记录 = 等于没检
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 13
八步标准流程
① 触发确认
② 试制首件
③ 自检
④ 互检
⑤ 专检判定
⑥ 放行标识
⑦ 不合格闭环
⑧ 归档入系统
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 14
流程要「短而严」
步骤不能省：任一道不通过，不得进入批量生产
每步等待控制在分钟级，避免首件成为交付瓶颈
不合格：隔离 → 分析 → 重新试制 → 重新检验合格后再恢复
严禁「改一改就让步放行」的假首件
合格后标识首件并完成系统录入
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 15
04
检什么、怎么判
项目设计与外观基准

## Slide 16
检验项目五大来源
不是检验员「凭经验」临时定项目
控制计划（CP）中的产品特性与过程特性
特殊特性清单：CC / SC 必须全项覆盖
图纸与规范：尺寸、公差、材质、表面处理
历史不良：同类产品缺陷在首件重点确认
客户特殊要求（CSR）中的首件项目
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 17
首件不合格怎么处置
必须做
• 批量生产立即停止 • 隔离 / 标识 / 评审 • 人机料法环原因分析 • 重新试制并重新检验 • 原因与措施记录在案
禁止做
• 口头说「差不多」就开线 • 只改记录不改过程 • 让步首件直接量产 • 只专检、无自检互检 • 只写「合格」无实测值
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 18
外观类首件判定基准
限度样本：合格上限与不合格下限，现场比对
缺陷图谱：常见外观缺陷拍照归档，用于培训与判定
一致性核对：定期独立判定同一组样本，用 Kappa 校准分歧
基准文件与限度样本随产品变更同步更新并标注版本
防止「新旧标准混用」导致判定争议
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 19
新品首件与全尺寸检验报告
按图纸全部尺寸与特性逐项测量记录
有过程能力要求时附 CPK / PPK 数据
材料报告、性能试验、外观限度样本一并归档
报告是 PPAP（如 PSW）核心附件
客户批准前不得批量供货
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 20
05
与过程控制衔接
起点正确 + 过程稳定

## Slide 21
首件不是终点，而是起点
首件合格 ≠ 整批稳定
之后仍靠 CP 过程检验、SPC 监控、防错消除人为失误
首件管「起点正确」，过程控制管「过程稳定」
首件数据：调整次数、不合格项、原因分布 → 月度分析
频繁首件不合格 → 推动换型标准化 / SMED / 回写 FMEA·CP
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 22
数字化首件（可选进阶）
条件变化自动触发首件任务
移动端录入检验结果
不合格自动锁定批次
数据汇入质量看板与一次合格率指标
前提仍是：逻辑清晰、职责明确——数字化不是目的
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 23
06
误区与落地
五误区 · 五步路径 · 审核三问

## Slide 24
五个常见误区
误区 | 正确认识
只是检验员的事 | 必须自检 + 互检 + 专检
首件合格=整批合格 | 起点正确后仍需过程控制
记录写「合格」即可 | 要有实测值与量具编号
只有换型才做首件 | 换料 / 换人 / 维修 / 复产同样要
不合格改一改就能放行 | 必须重新试制并重新检验
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 25
五步落地路径
步骤 | 动作 | 关键产出
1 | 梳理触发与现状 | 触发清单、差距分析
2 | 明确三检与流程 | 流程文件、职责矩阵
3 | 按 CP 设计项目 | 项目表、首件确认单
4 | 培训与试运行 | 培训记录、问题清单
5 | 监控与持续改进 | 一次合格率、月度分析
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 26
体系审核自查三问
触发条件有没有文件依据？
首件记录能不能追溯到具体批次与量具？
不合格首件有没有走完隔离、分析、再验证闭环？
内外审高频检查点：触发、记录完整性、不合格处置
做扎实既是质量保障，也是合规「必答题」
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 27
一句话总结
用一件产品的检验成本，拦截一批产品的质量风险
把「做错了」拦截在「做多了」之前
触发有据 · 三检清晰 · 项目完整 · 记录可溯 · 数据回写
首件检验就不再是签字游戏，而是性价比最高的防线之一
首件检验（FAI）实战培训

## Slide 28
Q & A
配套智库文章：id=275《首件检验（FAI）实战指南》· 知识编号 11.1.1

## Slide 29
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com