## Slide 1
厂内物流质量管控五步法
把灯下黑变成质量防线
货损、错料、混批年年有？搬运·仓储·配送·包装·标识串成闭环
卓越质量智库
知识编号 7.4.2 · 布局与物流质量
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
CONTENTS
课程目录
从"灯下黑"到质量防线——五步法体系全景
01
现状洞察 · 看不见的"运输队"
为什么厂内物流是质量管理的"灯下黑"
P.03
02
四个杀手 · 动刀之前先认清敌情
搬运损伤 · 错发错配 · 混批追溯 · 储存失效
P.05
03
五步框架 · 把物流当一道工序管
搬运 → 仓储 → 配送 → 包装标识 → 度量闭环
P.07
04
搬运 + 仓储 · 把好头两道关
物料特性匹配 · 货位先进先出 · 环境达标
P.09
05
配送 + 包装 + 闭环 · 后半篇：把对的东西送到对的地方
拣选防错 · 标识防错 · 五个核心指标
P.11
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
02 / 16

## Slide 3
01
CHAPTER · 01
现状洞察
看不见的"运输队"
很多工厂的质量管理"盯紧了产线，却漏了车间里的运输队"——
搬运、仓储、配送、包装、标识，五个环节环环相扣，
任何一环失守，前面的努力都白费。
01
05
03 / 16

## Slide 4
01 · 现状洞察
质量部门"盯紧产线"，却漏了车间的"运输队"
✓ 看得见 · 检验三件套
来料检验
把住门口
过程检验
守着工序
出厂检验
盯着成品
每个工位都有作业指导书、首件确认、巡检打卡——
产线三检验"看得见"，是质量部门的主战场。
厂内物流是质量管理的"灯下黑"——光管产线不够，防线必须延伸到车间运输线
✗ 看不见 · 物流五环节
1
搬运
无人记录
2
仓储
无人记录
3
配送
无人记录
4
包装
无人记录
5
标识
无人记录
不产生检验数据
却每天在制造质量风险
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
04 / 16

## Slide 5
02
CHAPTER · 02
四个"质量杀手"
动刀之前，先认清敌情
厂内物流最常见四类问题——
搬运损伤、错发错配、混批追溯、储存失效。
都不在质量部门眼睛里发生，等暴露时已造成损失。
02
05
05 / 16

## Slide 6
02 · 四个质量杀手
厂内物流最常见的四类问题，对照一下你家现场
四类问题的共同特征：都不在质量部门看得见的地方发生，等暴露时已造成损失
①
搬运损伤
转运 / 装卸环节
磕碰 · 划伤 · 变形 · 跌落
裸装堆叠、周转箱超高超载
叉车急转弯、物料从高处滑落
⚑ 隐蔽性强
②
错发错配
拣选 / 配送环节
相似物料相邻存放
拣选靠"看着像"
配送凭经验认工位
⚑ 混料随之
③
混批追溯断链
仓库 / 转运环节
先进先出执行不到位
批次标识脱落、被油污盖住
流转单与实物分离
⚑ 查不出批次
④
储存失效
仓库 / 货架
温湿度敏感的物料暴晒
防静电元件用普通塑料袋
有保质期物料长期积压过期
⚑ 未上线就"病"
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
06 / 16

## Slide 7
03
CHAPTER · 03
五步法框架
把物流当一道工序来管
搬运、仓储、配送、包装、标识——
五个环节环环相扣，任一环失守前面的努力都白费。
五步法不是五选一，是串联。
03
05
07 / 16

## Slide 8
03 · 五步法体系总览
厂内物流质量管控的完整闭环
闭环核心：第 5 步的"度量与改进"反哺前 4 步，
质量防线 = 工序串联 + 指标反哺
搬运
HANDLING
物料特性匹配
器具标准化
1
仓储
STORAGE
分得清 · 找得到
先出先走
2
配送
DELIVERY
拣选防错
上线准时
3
包装与标识
PACKAGE
包装防护
标识防错
4
度量闭环
CLOSURE
5 个 KPI
PDCA 循环
5
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
08 / 16

## Slide 9
04
CHAPTER · 04
搬运 + 仓储
把好头两道关
搬运决定产品的"初始状态"，
仓储决定产品的"停留状态"——
上半场两道关没把好，下游三步做得再好也回天乏术。
04
05
09 / 16

## Slide 10
STEP 01 · 搬运管控
让"运输"不再产生缺陷
搬运场景示意 · 标准化作业
标准化器具
固定路径
限速 5km/h
持证上岗
1
搬运方式与物料特性匹配
精密件 / 外观件用专用器具 + 隔板泡棉;防静电用防静电箱;液体粉料用密封容器。什么样的物料配什么样的器具,写进包装规范。
2
周转器具标准化
周转箱、料架、托盘统一规格、统一颜色、统一承载量;超高超载物理限位;破损器具纳入点检。
3
搬运路径与速度受控
固定路线避人密集区;转弯、过门、上下坡减速;易碎 / 精密物料专用通道 + 限速。
4
装卸规范与培训
装车、卸货、上架、下线动作有标准;轻拿轻放、不抛不掷;搬运工持证上岗。
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
10 / 16

## Slide 11
STEP 02 · 仓储管控
让"存放"不改变产品状态
仓储分区 · 一格一料 · 账卡物一致
合格区
待检区
不合格
A · 合格区
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
B · 待检区
B01
B02
B03
C · 不合格 / 隔离
C01
C02
分得清
按合格/待检/不合格分区域;相似物料分区分架;一格一料、料位固定。
找得到
账卡物一致,库存实时可查;批次信息完整登记——供应商/生产/入库/检验编号,缺一不可。
先出先走
先进先出不能靠"自觉",要靠机制:立体库系统强配 + 平面库颜色标签 + 双货位轮换,看得见、查得清。
环境达标
温湿度、洁净度、静电防护写进规范;每日记录 + 超限报警;效期台账 + 到期预警复检。
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
11 / 16

## Slide 12
05
CHAPTER · 05
配送 + 包装 + 闭环
把对的料、在对的时间、送到对的工位
配送是物流与生产的接口,错料高发区;
包装与标识让产品"带着身份"流动;
管而不量 = 没管——度量与闭环决定前 4 步能否持续见效。
05
05
12 / 16

## Slide 13
STEP 03 · 配送管控
把"对的料"在"对的时间"送到"对的工位"
配送三件事
1
拣选防错
配料单由系统按工单生成,逐项扫描核对
物料条码 · 货位码 · 工单号 三码匹配
小厂兜底:一单一车一标识,杜绝凭记忆配料
拣选完成设复核环节,逐项点验、签字放行
2
上线准时
早到占线边场地、晚到停线等料
推行定时定量配送,时间窗固定
按生产计划倒推配送频次
配送异常(缺料/错料/延迟)快速响应通道
3
线边受控
线边料架定置定位,一格一料
上线前核对批次与工单
换型时清线确认,上批料全部撤离
库存水位上下限——低补高警
配送时间窗 · 异常案例
✓ 正点到达
✗ 早到 = 占线边
✗ 晚到 = 停线
判断
配送不是"运一下就完了"——
时间窗固定、异常快速响应,才是受控的配送。
时间窗
占场地
停线
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
13 / 16

## Slide 14
STEP 04 · 包装与标识管控
让产品"带着身份"流动
三层包装 · 全程标识 · 防错追溯
三要点
1
包装防护
内/外/缓冲材料按产品特性设计,经跌落、堆码、振动验证。
供应商变更包装 / 运输方式改变时重新验证。
包装破损接收时单独检验,不能直接上线。
2
标识完整
每个周转单元有唯一标识:物料编码 + 批次号 + 数量 + 日期。
标识随实物走,脱落/模糊/被覆盖视为异常,立即补标并核查批次。
禁止"无标物料"流入生产线。
3
标识防错
用条码 / 二维码 / RFID 替代手写标识。
标签模板统一,批次信息机器打印,杜绝"手写批号看不清"。
标识完好性纳入物流日常点检。
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
14 / 16

## Slide 15
STEP 05 · 度量与闭环
物流质量也要"算账"
错料次数
0
次
拣选配送环节错发错配
目标 = 0
先进先出执行率
≥ 95
%
抽查执行情况,低于 95% 查机制
基线 95%
追溯成功率
100
%
随机抽在制品,3 分钟说清批次/来源/状态
目标 100%
配送准时率
100
%
物料按时间窗到达线边
目标 100%
货损率
≤ 0.5
%
搬运 / 仓储损伤件数占总流转量
基线 0.5%
PDCA 闭环机制 · 物流专项
发现
指标异常
分析
根因追查
对策
机制改善
验证
效果跟踪
物流异常(磕碰 / 错料 / 标识丢失)与产线质量异常同等对待—— 分析根因、制定对策、验证效果;每月一次物流专项审核,纳入绩效考核。
CLOSURE
"管而不量等于没管"
指标之外,要有闭环机制——
不是"出了事骂一顿搬运工"
就翻篇。
物流质量改进要走
发现—分析—对策—验证 的循环。
卓越质量智库 · 质量管理培训系列
15 / 16

## Slide 16
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com