## Slide 1
供应商质量管理体系搭建
系统讲解供应商准入、分级管理、现场审核、绩效评价、持续改进，附供应商审核Checklist、绩效评价表、改善跟踪表
卓越质量智库
知识编号 9.1.2 · 供应商审核与辅导
www.zhiliangclub.com

## Slide 2
目录
CONTENTS
02
供应商准入机制
体系框架设计
01
分级管理实施
03
绩效动态评价
05
现场审核执行
持续改进闭环
04
06

## Slide 3
PART
体系框架设计
01

## Slide 4
质量一致性
确保供应商提供的产品和服务符合企业质量标准，减少因质量波动导致的供应链风险，提升终端客户满意度。
持续改进
建立动态优化机制，通过定期评估和反馈推动供应商在工艺、材料和管理上的持续改进，形成良性循环。
风险预防
通过早期识别潜在质量缺陷和供应风险，制定预防性措施，降低因质量问题引发的停产或召回成本。
数据驱动决策
依托质量数据（如不良率、退货率）分析，科学制定供应商分级策略和资源分配方案，避免主观判断偏差。
合规性保障
确保供应商遵守行业法规（如ISO 9001、IATF 16949）及企业特定要求，规避法律和声誉风险。
质量管理目标与原则
01
02
03
04
05

## Slide 5
改进流程通过风险管控和持续监督驱动质量提升，构建闭环式供应链优化机制。
准入流程聚焦资质评估，通过供应商考察和合作洽谈确保源头质量可控，奠定合作基础。
审核与评价流程强化能力考核和绩效监控，实现供应商动态管理，优化资源配置。
核心流程框架（准入-审核-评价-改进）
01
02
03

## Slide 6
指标
流程
记录
审计
协同
培训
>>>
>>>
>>>
>>>
计划管理
准入
考核
改进
文件编制
模板
归档
评审
监控
策略制定
质量评估
体系搭建
建立标准
持续优化
风险管控
绩效提升
问题处理
供应商审核
文档管理
关键角色与职责分工

## Slide 7
PART
供应商准入机制
02

## Slide 8
准入标准制定（资质/产能/合规）
供应商需提供完整的营业执照、生产许可证、质量管理体系认证等资质文件，确保其具备合法的经营资格和行业准入条件。
资质审核
对供应商的生产设备、工艺流程、人员配置等进行实地考察，评估其是否能稳定满足采购需求的产能要求。
产能评估
通过样品测试、技术文档审核等方式，确认供应商的产品技术指标、研发能力是否符合企业技术标准。
技术能力验证
审查供应商的财务报表、信用评级等，评估其资金链稳定性和抗风险能力，降低合作中的财务风险。
财务状况分析
核查供应商是否符合环保法规、劳动法、安全生产等强制性要求，避免因合规问题导致供应链中断或法律风险。
合规性审查

## Slide 9
新供应商评估流程
初步筛选
样品测试
现场审核
通过行业数据库、展会、同行推荐等渠道收集供应商信息，进行基础资质和业务匹配度的初步筛选。
组建跨部门评审团队对供应商工厂进行实地审核，包括生产环境、质量控制、仓储物流等环节的全面评估。
要求供应商提供代表性样品，通过实验室检测、小批量试用等方式验证产品性能和质量稳定性。
风险评估
综合评分
系统分析供应商的地理位置、原材料来源、替代方案等潜在风险因素，制定相应的风险防控预案。
建立包含质量、成本、交付、服务等多维度的评分体系，对供应商进行量化评估和等级划分。
试运行阶段
对通过评估的供应商开展小批量订单合作，在实际业务场景中验证其综合履约能力。

## Slide 10
审批权限设置
资质审核标准
按供应商类型建立核心档案目录，动态更新准入资质文件
档案分类管理
建立电子审批流程，明确各环节责任人及审批时限要求
审批时效管控
分级准入机制
多级联审
档案范围界定
档案系统搭建
归档标准制定
数据录入规范
档案审计机制
01
02
03
04
05
准入审批与档案建立
现场验厂
文件核验
样品测试
风险评估

## Slide 11
PART
分级管理实施
03

## Slide 12
分级维度定义（质量/交期/战略价值）
供应商的质量表现是核心评估指标，包括产品合格率、退货率、质量事故频率等，需通过历史数据分析和第三方检测报告综合评定。
01
评估供应商的交付准时率、订单响应速度以及紧急订单处理能力，确保供应链的稳定性和敏捷性，避免因延迟交付影响生产计划。
02
战略价值维度
衡量供应商在技术研发、市场竞争力、长期合作潜力等方面的贡献，优先选择具备创新能力或能提供独家资源的战略伙伴。
03
供应商的定价合理性、降本提案实施效果以及付款条款灵活性，需结合总拥有成本（TCO）模型进行量化分析。
04
评估供应商是否符合行业法规、环保标准及劳工权益要求，避免因合规问题引发供应链风险或声誉损失。
05
交期维度
合规性与社会责任
成本控制能力
质量维度

## Slide 13
A类供应商（核心战略级）
动态升降机制
多维度权重分配
C类供应商（基础补充级）
B类供应商（重要协作级）
ABC类供应商评估模型
质量与交期表现卓越，具备技术领先性或不可替代性，通常占采购总额的70%以上，需投入高比例资源维护关系。
质量与交期稳定但无显著战略优势，可通过标准化流程管理，占比约20%-25%，适合中长期合作优化。
表现普通或可替代性强，主要用于补充产能或临时需求，占比低于10%，需定期评估淘汰风险。
根据季度评估结果调整供应商等级，A类供应商若连续不达标则降级，C类供应商若改进显著可升入B类。
质量占40%、交期占30%、战略价值占20%、成本占10%，通过加权评分确定最终等级。

## Slide 14
差异化资源分配策略
为A类供应商提供联合研发、技术培训等深度支持，帮助其提升产品性能并巩固合作关系。
技术支持优先
订单倾斜政策
风险共担机制
审核频率差异化
付款条件优化
退出缓冲设计
优先将高价值或关键订单分配给A/B类供应商，确保其产能利用率，同时减少对C类供应商的依赖。
与A类供应商签订长期协议并共享市场预测数据，通过库存托管或价格锁定降低双方运营风险。
A类供应商每年全面审核1次，B类每半年1次，C类每季度1次，重点关注整改项闭环情况。
对A类供应商缩短账期或提供预付款，提升其现金流稳定性；对C类供应商严格执行账期条款。
淘汰C类供应商时预留3-6个月过渡期，逐步转移订单至新供应商，避免供应链断链风险。

## Slide 15
PART
现场审核执行
04

## Slide 16
全面审核范围
审核频率设定
跨部门协同
飞行检查实施
专项审核聚焦
审核计划制定（全面/专项/飞行检查）
覆盖供应商所有关键流程，包括设计开发、生产制造、仓储物流和售后服务，确保系统性评估供应商综合能力。
针对高风险环节（如原材料批次管理、关键工序控制）或客户投诉频发领域进行深度检查，突出针对性。
采用突击审核方式，避免供应商提前准备，真实反映其日常质量管理水平，尤其适用于高敏感度行业。
根据供应商分级结果（如A/B/C级）动态调整审核周期，高风险供应商需缩短间隔至季度或半年一次。
组建由质量、技术、采购多部门组成的审核小组，确保从不同专业视角评估供应商表现。

## Slide 17
设备状态核查
验证设备校准记录、维护保养计划及实际运行参数（如温度、压力）是否符合工艺标准要求。
原料追溯管理
检查原材料入库检验报告、供应商资质档案及批次追溯系统，确保全程可追溯性。
过程控制验证
观察关键工序（如焊接、热处理）的操作规范执行情况，抽查工艺参数实时监控记录。
检验能力评估
审核实验室检测设备精度、人员操作规范性及检测标准（如ISO/ASTM）的符合性。
环境控制检查
评估生产现场温湿度、洁净度等环境指标是否满足产品特性要求（如电子元器件防静电）。
应急预案测试
随机模拟突发质量事故（如设备故障），验证供应商应急响应流程的有效性。
现场验证要点（设备/原料/过程/检验）

## Slide 18
已制定专项整改方案并跟踪落实效果
问题1：信息偏差
审核信息传递不一致
实施沟通标准化培训
1
建立审核信息共享平台
2
问题3：进度延迟
审核计划执行超期
制定审核甘特图
1
实行周进度通报制
2
问题2：流程冗余
审核流程环节过多
简化重复审核步骤
1
启用电子化审核系统
2
问题4：协作不足
跨部门审核配合差
明确接口部门职责
1
建立联合审核小组
2
问题记录与整改通知
整改措施：流程优化
整改措施：协作机制
整改措施：沟通培训
整改措施：进度管控

## Slide 19
PART
绩效动态评价
05

## Slide 20
质量合格率
质量异常频次。记录供应商交货过程中出现的质量异常次数
合格率
批次合格率。统计供应商交货批次中符合质量标准的产品批次占比
关键指标达标率。评估供应商产品关键质量参数的稳定性
退货率。统计因质量问题导致的退货数量占总交货量的比例
订单准时率。统计供应商按约定时间完成交付的订单比例
紧急订单响应率。评估供应商应对紧急订单的及时交付能力
运输时效达标率。统计物流环节按时交付的比例
产能波动容忍度。评估供应商在产能波动时的交付稳定性
交付准时率
VS
准时率
异常率
波动率
评价指标设计（质量合格率/交付准时率）

## Slide 21
数据采集阶段
评分实施阶段
结果应用阶段
评分设计阶段
指标设定阶段
量化与质化结合
22%
28%
32%
评价组织架构
10%
采集供应商月度/季度质量数据、交付记录、客诉信息等绩效证据。
依据评分标准对供应商进行客观评级，划分A/B/C/D绩效等级。
将评分结果用于供应商分级管理、订单分配调整及改进资源倾斜。
制定评分细则，设置质量缺陷率/准时交付率等量化评分标准。
8%
明确供应商绩效评价目标，设定质量/交付/成本等核心KPI。
月度/季度绩效评分

## Slide 22
绿灯区（85-100分）保持正常合作，黄灯区（60-84分）启动改进辅导，红灯区（0-59分）触发淘汰程序。
三色区间智能划分
系统自动推送预警通知至相关采购员，要求48小时内制定纠正预防措施报告。
设置黄灯供应商连续三个月无改善则自动降级，红灯供应商六个月内不得参与新项目投标。
01
03
02
红黄绿灯预警机制
对黄灯供应商启动飞行检查，涵盖生产现场、检测设备、原材料追溯等全方位审查。
要求红灯供应商的替代资源必须在预警期内完成开发验证，确保供应链连续性。
04
05
专项审计配套机制
连续监测触发条件
风险缓冲方案
预警响应工作流

## Slide 23
PART
持续改进闭环
06

## Slide 24
改进计划联合制定
跨部门协作机制
数据驱动决策
风险分级管理
SMART原则应用
双维度评估标准
建立由质量、采购、工程等部门组成的联合工作组，通过定期会议明确改进目标和责任分工，确保改进计划与实际业务需求高度契合。
基于供应商绩效评估报告中的关键指标（如不良率、交货准时率），采用帕累托分析法识别优先改进项，制定针对性强的改善方案。
根据供应商物料的关键程度和历史质量问题严重性，将改进项目分为ABC三级，配置差异化的资源投入和跟踪频率。
所有改进目标必须符合具体性、可测量性、可实现性、相关性和时限性要求，例如"未来三个月将某部件尺寸不良率从5%降至2%"。
同步制定过程指标（如改进措施完成率）和结果指标（如质量合格率提升幅度），全面评估改进有效性。

## Slide 25
时效管控
协同机制
验证效能
建立整改时限跟踪机制，通过甘特图监控措施执行进度，确保按期完成验证
制定分层验证方案，关键项目全检+抽样复验，普通项目文件评审+现场确认
整改效果评估：通过月度质量会议复盘措施有效性，更新FMEA风险库形成标准化文件
方法优化：PDCA循环
数字化追踪：采用SRM系统自动预警超期任务，实时更新整改状态
自动化验证：部署QMS系统自动采集检验数据，生成SPC报告分析改进效果
协同平台：搭建供应商门户共享整改数据，实现SCAR电子化流转与闭环跟踪
方法优化：数字化赋能
改善措施跟踪验证

## Slide 26
动态审核评分表
供应商能力雷达图
纠正预防措施（CAPA）台账
变更影响评估矩阵
分层过程记录表
红黄绿灯跟踪看板
设计包含质量体系、过程控制、检测能力等维度的加权评分表，根据供应商等级自动调整关键项权重比例。
通过可视化管理系统实时显示各改进项目进度，逾期未完成项目自动升级预警级别并触发督办流程。
针对不同层级的质量活动（如体系审核、过程审核、产品审核）开发专用检查表格，确保审核深度与范围相匹配。
运用六维度雷达图直观展示供应商在质量、成本、交付等方面的相对水平，辅助识别能力短板。
建立包含问题描述、根本原因、遏制措施、系统预防措施的标准化追踪表单，实现质量问题的可追溯管理。
对新引入的改进措施进行潜在风险预判，从技术可行性、质量影响、成本变动等维度进行综合评分决策。
工具应用（审核表/评价表/跟踪表）

## Slide 27
感谢聆听
www.zhiliangclub.com
卓越质量智库
www.zhiliangclub.com